## Slide 1
第 3 章
逻辑门电路

## Slide 2
3.1 概述
3.2 分立元件逻辑门
3.3 CMOS集成逻辑门
3.4 TTL集成逻辑门
3.5 门电路综合应用

## Slide 3
概述
分立元件逻辑门
门电路
真空电子管
1905～1948
晶体管
1948～1959
1958年杰克·基尔比发明的第一块集成电路
Notes: 三态门是传输门的一种，主要用于对信号传输的控制。除了高低电平两种逻辑状态或逻辑值外，还有第三种逻辑状态——高阻态（禁止状态、电路断开状态）。在第三种逻辑状态下，三态门的输出端相当于悬空（电路断开），此时输出端就好像一根空头的导线，其电压值可浮动在高低电平之间的任意数值上。
三态门的构成是在普通逻辑门电路的基础上增加一些专门的控制电路，以及一个控制使能端，即三态使能端：EN端。通过1、0逻辑电平控制此端。

## Slide 4
3.2 分立元件逻辑门
3.1 概述
3.3 CMOS集成逻辑门
3.4 TTL集成逻辑门
3.5 门电路综合应用

## Slide 5: 分立元件逻辑门
GND
A
高电平导通（开关闭合）
低电平截止（开关断开）
低电平导通（开关闭合）
高电平截止（开关断开）
VCC
A
二极管
GND
高电平
GND
低电平
VCC
高电平
VCC
低电平

## Slide 6: 分立元件逻辑门
PNP
三极管
低电平导通（开关闭合）
高电平截止（开关断开）
高电平导通（开关闭合）
低电平截止（开关断开）
A
VCC
低电平
VCC
高电平
VCC
NPN
A
GND
高电平
GND
低电平
GND

## Slide 7: 分立元件逻辑门
1. 二极管与门、或门
二极管与门：
二极管或门：
A | B | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
A | B | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1

## Slide 8
2. 三极管非门
分立元件逻辑门
A | F
0 | 1
1 | 0

## Slide 9
3.3 CMOS集成逻辑门
3.2 分立元件逻辑门
3.1 概述
3.4 TTL集成逻辑门
3.5 门电路综合应用

## Slide 10
1. 增强型MOS管的工作原理
(a) NMOS晶体管符号 (b) NMOS晶体管的两种简化符号 (c) NMOS晶体管的等效模型
N沟道的MOS晶体管，即NMOS晶体管:
漏极
栅极
源极
G和S加高电平，D和S导通
CMOS集成逻辑门

## Slide 11
(a) PMOS晶体管符号 (b) PMOS晶体管的两种简化符号 (c) NPMOS晶体管的等效模型
P沟道的MOS晶体管，即PMOS晶体管:
漏极
栅极
源极
G和S加低电平，D和S导通
CMOS集成逻辑门
1. 增强型MOS管的工作原理

## Slide 12
PMOS
NMOS
当Vi为低电平时“导通”
当Vi为高电平时“导通”
CMOS集成逻辑门
G
G
S
D
S
D
|Vgs| = |VG-VS| ≥ |Vth|
2. CMOS逻辑门电路
（1）CMOS反相器（CMOS非门）工作原理

## Slide 13
①输入为低电平0V时，
N管截止；P管导通。 VOUT =VDD;
②输入为高电平VDD时，
P管截止；N管导通。 VOUT =0V;
输入与输出间是逻辑非关系
2. CMOS逻辑门电路
（1）CMOS反相器
CMOS集成逻辑门

## Slide 14
（2）CMOS或非门工作原理
CMOS集成逻辑门
输入与输出间是或非关系
2. CMOS逻辑门电路
Notes: 若3输入或非门如何画图？

## Slide 15
CMOS集成逻辑门
（3）CMOS与非门工作原理
输入与输出间是与非关系
2. CMOS逻辑门电路
Notes: 分析功能，黑板写出真值表，提问：3输入与非门如何实现？
给出一个小题：画出 F=（AB+C）’开关模型。
总结到此介绍过的各种门，问：A=B=1，Y=0可用何种电路实现？（与非、或非、异或）
（接下来讲解CMOS传输门，本PPT最后2页）

## Slide 16
（1）传输门的结构和性能特点
源极、漏极相连，为a、 b两个端口
①当cn=0,c=1时，NMOS和PMOS同时导通，a的信号可传输到b,b的信号也可传输到a，形成一个双向通道。
②当cn=1,c=0时，NMOS和PMOS同时关闭，ab之间无法传输信号。
正常工作时，
CMOS集成逻辑门
3. CMOS传输门及其构建的逻辑门
Notes: 传输门（Transmission Gate,简称TG）可分为NMOS传输门、PMOS传输门、CMOS传输门。
CMOS传输门是由NMOS和PMOS互补构成，它们的源极、漏极直接相连，为a、 b两个端口，PMOS栅极为cn, NMOS栅极为c,正常工作时，cn=c’。
当cn=0,c=1时，NMOS和PMOS同时导通，a的信号可以传输到b,b的信号也可传输到a，形成一个双向通道。
当cn=1,c=0时，NMOS和PMOS同时关闭，ab之间无法传输信号。

## Slide 17
2选1多路选择器
S=0时，TG1导通，TG1输出a，TG2截止，TG2输出高阻状态，输出y=a;
S=1时，TG2导通，TG2输出b，TG1截止，TG1输出高阻状态，输出y=b;
CMOS集成逻辑门
3. CMOS传输门及其构建的逻辑门
（1）传输门的结构和性能特点
选择控制信号S
Notes: S是选择控制信号，通过一个反相器获得两个互补的控制信号，分别控制TG1和YG2两个传输门的控制端。
S=0时，TG1导通，TG2截止，输出高阻状态，输出y=a;
S=1时，TG2导通，TG1截止，输出高阻状态，输出y=b;
Y=s’a+sb 二选一多路选择器

## Slide 18
与非门的CMOS结构
CMOS补充
PMOS
NMOS
上拉网络(PUN)：并联
下拉网络(PDN)：串联
上并下串
Notes: TTL和CMOS门电路是不同类型的电路，参数不完全相同，传统数字电路设计中，如同时使用两种门电路，为保证系统能够正常工作，必须考虑两者之间的连接问题，如不满足上表，必须增加接口电路，一般是用上拉电阻、专门的接口电路或驱动门并接等。
和TTL门兼容的CMOS门可直接连接，其他可参考相关资料。
混用容易导致系统速度和可靠性的降低，现代自动化数字系统不存在混用的问题。

## Slide 19
与门的CMOS结构
CMOS补充
Notes: TTL和CMOS门电路是不同类型的电路，参数不完全相同，传统数字电路设计中，如同时使用两种门电路，为保证系统能够正常工作，必须考虑两者之间的连接问题，如不满足上表，必须增加接口电路，一般是用上拉电阻、专门的接口电路或驱动门并接等。
和TTL门兼容的CMOS门可直接连接，其他可参考相关资料。
混用容易导致系统速度和可靠性的降低，现代自动化数字系统不存在混用的问题。

## Slide 20
或非门的CMOS结构
CMOS补充
PMOS
NMOS
上拉网络(PUN)：串联
下拉网络(PDN)：并联
上串下并
Notes: TTL和CMOS门电路是不同类型的电路，参数不完全相同，传统数字电路设计中，如同时使用两种门电路，为保证系统能够正常工作，必须考虑两者之间的连接问题，如不满足上表，必须增加接口电路，一般是用上拉电阻、专门的接口电路或驱动门并接等。
和TTL门兼容的CMOS门可直接连接，其他可参考相关资料。
混用容易导致系统速度和可靠性的降低，现代自动化数字系统不存在混用的问题。

## Slide 21
或门的CMOS结构
CMOS补充
Notes: TTL和CMOS门电路是不同类型的电路，参数不完全相同，传统数字电路设计中，如同时使用两种门电路，为保证系统能够正常工作，必须考虑两者之间的连接问题，如不满足上表，必须增加接口电路，一般是用上拉电阻、专门的接口电路或驱动门并接等。
和TTL门兼容的CMOS门可直接连接，其他可参考相关资料。
混用容易导致系统速度和可靠性的降低，现代自动化数字系统不存在混用的问题。

## Slide 22
3.4 TTL集成逻辑门
3.3 CMOS集成逻辑门
3.2 分立元件逻辑门
3.1 概述
3.5 门电路综合应用

## Slide 23
TTL集成逻辑门
1. TTL与非门的工作原理
Notes: S是选择控制信号，通过一个反相器获得两个互补的控制信号，分别控制TG1和YG2两个传输门的控制端。
S=0时，TG1导通，TG2截止，输出高阻状态，输出y=a;
S=1时，TG2导通，TG1截止，输出高阻状态，输出y=b;
Y=s’a+sb 二选一多路选择器

## Slide 24
2. 集电极开路门和漏极开路门
集电极开路门（OC门）
漏极开路门（OD门）
OC/OD门必须外接上拉电阻RP（将电阻的一端接于高电平称为上拉）
特点：门电路内部输出三极管的集电极是开路的。
特点：CMOS门电路内部输出级电路中的NMOS漏极开路输出。
TTL集成逻辑门
Notes: S是选择控制信号，通过一个反相器获得两个互补的控制信号，分别控制TG1和YG2两个传输门的控制端。
S=0时，TG1导通，TG2截止，输出高阻状态，输出y=a;
S=1时，TG2导通，TG1截止，输出高阻状态，输出y=b;
Y=s’a+sb 二选一多路选择器

## Slide 25
（1）实现线与功能
TTL集成逻辑门
Y=AB•CD •EF •GH
2. 集电极开路门和漏极开路门
Notes: 简称OC门，特点：门电路内部输出三极管的集电极是开路的。三极管——基本元件，三个引脚，如A、B、F，使用时接上拉电阻（与直流电源相连），多个OC门输出端相连时可共用一个上拉电阻。
应用：线与，这种与逻辑是两个OC门的输出线直接相连实现的。

## Slide 26
（2）实现电平转换
（3）用做驱动器
输入普通TTL高电平(3~5V)，输出可提供10V高电平，可适应需要较高电平的器件。
当OC门输出低电平时，电流通过上拉电阻经发光二极管流入OC门的地，则发光二极管导通发光；反之则截止。
TTL集成逻辑门
2. 集电极开路门和漏极开路门
Notes: 电平转换：OC门截止则输出为上拉的电源电压，输入普通TTL高电平(3~5V)，输出可提供10V高电平，可适应需要较高电平的器件。
驱动：当OC门输出低电平时，电流通过上拉电阻经过发光二极管流入OC门的地，于是发光二极管导通发光；当OC门输出高电平时，电流通路被断开，发光二极管截止。(Rp—限流电阻，灌电流可驱动发光二极管，拉电流不行)
可驱动发光二极管、指示灯、继电器、脉冲变压器

## Slide 27
在普通逻辑门电路的基础上增加一些专门的控制电路，以及一个控制使能端，即三态使能端：EN端。通过1、0逻辑电平控制此端。
除了高低电平两种逻辑状态或逻辑值外，还有第三种逻辑状态——高阻态（禁止状态、电路断开状态）。在第三种逻辑状态下，三态门的输出端相当于悬空（电路断开），此时输出端就好像一根空头的导线，其电压值可浮动在高低电平之间的任意数值上。
TTL集成逻辑门
3. 三态门（简称TS门）
Notes: 三态门是传输门的一种，主要用于对信号传输的控制。除了高低电平两种逻辑状态或逻辑值外，还有第三种逻辑状态——高阻态（禁止状态、电路断开状态）。在第三种逻辑状态下，三态门的输出端相当于悬空（电路断开），此时输出端就好像一根空头的导线，其电压值可浮动在高低电平之间的任意数值上。
三态门的构成是在普通逻辑门电路的基础上增加一些专门的控制电路，以及一个控制使能端，即三态使能端：EN端。通过1、0逻辑电平控制此端。

## Slide 28
三态门的符号及功能表
使能端高电平
有效
使能端低电平
有效
TTL集成逻辑门
3. 三态门（简称TS门）
Notes: 三态门是传输门的一种，主要用于对信号传输的控制。除了高低电平两种逻辑状态或逻辑值外，还有第三种逻辑状态——高阻态（禁止状态、电路断开状态）。在第三种逻辑状态下，三态门的输出端相当于悬空（电路断开），此时输出端就好像一根空头的导线，其电压值可浮动在高低电平之间的任意数值上。
三态门的构成是在普通逻辑门电路的基础上增加一些专门的控制电路，以及一个控制使能端，即三态使能端：EN端。通过1、0逻辑电平控制此端。

## Slide 29
三态门的用途
三态门主要作为TTL电路与总线间的接口电路。
(1)用三态门接成总线结构
总线是一个对来自不同信号源能分时传输这些不同来源信号或数据的单通道信号传输系统。
适当控制各个门的使能端，轮流定时地使各个EN有效，任何时刻只能一个有效，就可把各个门的信号轮流传送到总线。否则数据混乱，损坏器件。
TTL集成逻辑门
3. 三态门（简称TS门）
Notes: 当三态门输出端处于高阻态时，该门电路表面上仍与整个电路系统连接，实际上对整个系统的逻辑功能和电气特性均不发生任何影响，如同没把它接入系统一样。三态门是数字系统在采用总线结构时，对接口电路提出的要求。三态门在总线接口电路中得到了广泛的应用。
总线是一个对来自不同信号源能分时传输这些不同来源信号或数据的单通道信号传输系统。适当控制各个门的使能端，轮流定时地使各个EN有效，任何时刻只能一个有效，就可把各个门的信号轮流传送到总线。否则数据混乱，损坏器件。
双向传输，G1、G2三态反向器. EN=0时，G1选通，G2禁止，数据从A到B；EN=1时，G2选通，G1禁止，数据从B到A；

## Slide 30
（2）用三态门实现数据的双向传输
EN=0时，G1导通，G2禁止，数据从A到B传输。
EN=1时，G2选通，G1禁止，数据从B到A。
TTL集成逻辑门
3. 三态门（简称TS门）
三态门的用途
Notes: 当三态门输出端处于高阻态时，该门电路表面上仍与整个电路系统连接，实际上对整个系统的逻辑功能和电气特性均不发生任何影响，如同没把它接入系统一样。三态门是数字系统在采用总线结构时，对接口电路提出的要求。三态门在总线接口电路中得到了广泛的应用。
总线是一个对来自不同信号源能分时传输这些不同来源信号或数据的单通道信号传输系统。适当控制各个门的使能端，轮流定时地使各个EN有效，任何时刻只能一个有效，就可把各个门的信号轮流传送到总线。否则数据混乱，损坏器件。
双向传输，G1、G2三态反向器. EN=0时，G1选通，G2禁止，数据从A到B；EN=1时，G2选通，G1禁止，数据从B到A；

## Slide 31
3.5 门电路综合应用
3.3 CMOS集成逻辑门
3.2 分立元件逻辑门
3.1 概述
3.4 TTL集成逻辑门

## Slide 32
例1：三选二电路
为提高报警信号的可靠性，在每个关键部位都安置了三个同类型的危险报警器，如下图所示。只有当三个危险报警器中至少有两个指示危险时，才实现关机操作。这就是三选二电路。
1） 根据题意作出真值表
报警信号 C B A | 关机信号 L
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 0 0 0 1 0 1 1 1
门电路综合应用
Notes: 当三态门输出端处于高阻态时，该门电路表面上仍与整个电路系统连接，实际上对整个系统的逻辑功能和电气特性均不发生任何影响，如同没把它接入系统一样。三态门是数字系统在采用总线结构时，对接口电路提出的要求。三态门在总线接口电路中得到了广泛的应用。
总线是一个对来自不同信号源能分时传输这些不同来源信号或数据的单通道信号传输系统。适当控制各个门的使能端，轮流定时地使各个EN有效，任何时刻只能一个有效，就可把各个门的信号轮流传送到总线。否则数据混乱，损坏器件。
双向传输，G1、G2三态反向器. EN=0时，G1选通，G2禁止，数据从A到B；EN=1时，G2选通，G1禁止，数据从B到A；

## Slide 33
2） 根据真值表确定标准“与或”表达式
3） 卡诺图化简为最简“与或”表达式
4）画出逻辑图
1
1
1
1
例1：三选二电路
门电路综合应用

## Slide 34
在实际电路设计中常用与非门集成电路芯片。为此，用摩根定理进行如下变换：
用与非门构成的三选二电路
例1：三选二电路
门电路综合应用

## Slide 35
例2：某产品出厂前，要检查 4个重要参数A、B、C、D 是否在允许的误差范围之内。分别使用4种数字测量装置对这4个参数进行测量。若所测参数在允许范围内，装置输出高电平1；若测得的参数超出了允许范围，装置输出低电平0。
1）列真值表
当所有4个参数都在允许范围内时，电路的输出端 L1 为1。
当只有B 超出允许范围时，输出端L2为1。
当只有B 和D 超出允许误差范围时，输出端L3应为1。
在所有其他情况下，输出端L4为1，说明产品是废品。
检测信号 D C B A | 质量信号 L1 L2 L3 L4
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
例2：产品分类电路
门电路综合应用

## Slide 36
检测信号 D C B A | 质量信号 L1 L2 L3 L4
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2) 写出逻辑表达式
写成与非形式的逻辑表达式
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

## Slide 37
3) 满足以上逻辑关系的产品分类电路，如下图所示：