## Slide 1: 第12章 Verilog知识拾遗
1

## Slide 2: §12.1 Verilog文字规则
常数：值不能被随意改变的量。
三种类型：整数类型（Integer）、实数类型（Real）、字符串类型（Strings）。
整数型常量是可以综合的，实数型和字符串型常量是不可综合的。
2

## Slide 3
1、整数
整数的表述方式和格式虽然严格，但赋值并不严格强求，综合器会根据其原始定义做出数据类型转换或截断。
例：
reg [3: 0] A; reg [5: 0] B; reg [31 : 0] C;
A<=6'B11_0110; //A实际获得赋值4'B0110，高2位被截去
A<='o466;//'o466='h136，A实际获得低4位：4'B0110。高位被截去
A<=123;//123=32'h0000_007B，转换为32位二进制数，A实际获得赋 值4'B1011
A<=8'hAC;//A实际获得赋值4'h1100，高4位被截去
C<=-5;//-5=32'hFFFFFFFB，C即获得赋值32'hFFFFFFFB
B<=-7'd30;//-7'd30=7'H62，B实际获得赋值=6'H22，高1位被截去
3

## Slide 4
1、整数
在较长的数间可用下划线分开，提高可读性。但在数字最高位前、位宽和进制处都不能使用下划线。如6'B11_0110，而6'B_110110、6_'B110110、6'_B110110是错的。
若不注明位宽和进制，或仅用D注明进制时，都是十进制数字。十进制数字默认值为32位。
若未注明某整数的位宽，仅标注了数制，则其宽度即为此数制规定的数值中对应的位数，如'o466=9'o466。
整数可以在其前面，即左面带正负符号，但不能放在数制内，即应该是-7'd30而不是7'd-30，负数的实际值对应的二进制补码，-7'd30=7'H62。
如果定义的位宽比实际要短，多余位数从高位截去；如果定义的位宽比实际要长，则从高位补0（若最高位是x或z，则在高位补x或z）。如5'b11=5'b00011，5'bx1xz=5'bxx1xz。
4

## Slide 5
2、实数
属于十进制数，通常表述带有小数点，但小数点两侧必须有数字。如“17. ”是错误的表述，而“1.335”，“1.0”，“0.1”，“44.99e-2（=0.4499）”，“3E-4（=0.0003）”，“88_670_551.453_909（=88670551.453909）”都是正确的。
Verilog可以将实数转换为整数，方法是将实数通过四舍五入的方法转换为最接近的整数。如13.447和13.43都转换为13，51.6和51.689都转换为52，-23.34转换为-23。
5

## Slide 6
3、字符串
两种类型的字符串：文字字符串和数位字符串。
字符串是一维的字符数组，需放在双引号中。
（1）文字字符串：是用双引号括起的一串文字。字符串不能分成多行书写。作用主要是用于仿真时显示一些相关信息，或者指定显示的格式。属于reg型变量，其宽度为字符串中字符的个数乘以8（用8位ASCII值表示字符）。
reg [8*5: 1] ALM; initial begin ALM=“ERROR”; end
（2）数位字符串：也称位矢量，与文字字符串相似，所代表的是二进制、八进制或十六进制的数组。
6

## Slide 7
4、标识符
标识符可以是常数、变量、信号、端口或参数的名字。
遵循以下规则：
有效的字符：包括26个大小写英文字母，数字包括0~9以及“$”和下划线“_”等，或它们的组合。标识符最长可包含1023个字符。
任何标识符必须以英文字母或下划线开头。
必须是单一下划线“_”，且其前后都必须有英文字母或数字。
允许包含图形符号（如回车符、换行符等），也允许包含空格符。
标识符区分大小写
7

## Slide 8
4、标识符
例：合法的标识符
Decoder_1, FFT, Sig_N, Not_Ack, State0, _Decoder_, REG
例：非法的标识符
2FFT //起始位数字
Sig_#N //符号“#”不能成为标识符的构成
Not-Ack //符号“-”不能成为标识符的构成
data_ _BUS //标识符中不能有双下划线
reg //关键词
ADDER* //标识符中不允许包含字符*
转义标识符：以斜杠“\”开头，以空白符结尾，可以包含任何字符。如\8031，\-@Gt。
反斜线和空白标识符不是转义标识符的一部分，所以标识符\Verilog和标识符Verilog相同。
8

## Slide 9: §12.2 数据类型
数据类型是Verilog用来表示数字电路硬件中的物理连线、数据存储对象和传输单元等。
Verilog中的变量共有两类数据类型：网线类型（net型）和寄存器类型（register型）
9

## Slide 10
§12.2.1 net网线类型
定义为net型数据类型的变量常被综合为硬件电路中的物理连接，特点是输出的值紧跟输入值的变化而变化。
常被用来表示以assign关键词引导的组合电路描述。
另一个使用场合是在结构描述中将其连接到一个门元件或模块的输出端。
如果net型变量没有连接到驱动，其值为高阻态z。
输入、输出型变量都默认为net类型中的一种子类型wire类型。
10

## Slide 11
§12.2.1 net网线类型
net网线类型的可综合子类型有wire、tri、supply0和supply1四种。
wire用来表示单个门驱动或连续赋值语句驱动的连线型数据。tri型变量用来表示多驱动器驱动的连线型数据，主要用于定义三态的网线。二者功能和使用方法一样，只是名称不同，增加程序的可读性。
supply0和supply1类型分别表示地线（逻辑0）和电源线（逻辑1）。tri0表示下拉类型三态网线，tri1表示上拉类型三态网线，wand表示线与类型驱动，wor表示线或类型驱动，trior表示三态线或类型。
11

## Slide 12
§12.2.2 register寄存器类型
register类型除可描述组合电路外，还具有寄存器特性，具有在接受下一次赋值前，可以保持原值不变的特性。（register保持最后一次赋值，而wire需由持续驱动源）
register类型变量必须放在过程语句中，如initial、always引导的语句中，通过过程赋值语句，包括阻塞与非阻塞语句完成赋值操作。而always和initial等过程结构内被赋值的变量也必须定义成register类型。
register类型包含五种不同的数据类型，只有reg和integer类型可综合。另外三种是时间寄存器类型time（定义32位带符号整形寄存器变量）、实数寄存器类型real（定义64位带符号实数型寄存器变量）、realtime实数时间寄存器类型（定义64位带符号实数型寄存器变量）
real和time两种寄存器型变量主要用于仿真，不对应任何仿真具体的硬件电路。time主要用于对模拟时间的存储和处理，real主要表示实数计算器。
12

## Slide 13
§12.2.3 存储器类型
存储器类型“memory”实际上reg类型的扩展类。存储器可看成由reg定义的二维矢量。由一组寄存器构成的阵列。若干个相同宽度的寄存器矢量（一维位矢）构成的阵列即构成了一个存储器。通过对reg类型的变量建立数组类对寄存器建模。
例：
reg[7: 0] mem1[255: 0]; //定义了一个有256个8位寄存器的存 储器mem1，地址范围0~255
reg[n-1: 0] a;//一个n位寄存器a，可用一条赋值语句进行赋值
reg mem1[n-1: 0];//一个由n个1位寄存器构成的存储器mem1, 不能用一条语句来赋值，必须一个单元一 个单元单独赋值，如mem1[2]=0
13

## Slide 14: §12.3 操作符
包括逻辑操作符、算术操作符、关系操作符、等式操作符、条件操作符、位操作符、缩位操作符、移位操作符和位拼接操作符。
按操作符所带的操作数的个数可分为三类：
单目操作符：操作符可带一个操作数，如逻辑取反“~”
双目操作符：操作符可带两个操作数，如与操作“&”
三目操作符：操作符可带三个操作数，如条件操作符
14

## Slide 15
1、逻辑操作符
逻辑操作符属于双目操作符。
与位操作符的区别是，逻辑操作符的操作数如果是位矢量，无论多少位，操作后输出只有1位，即1或0。如果是1，说明声明的关系为真，如果是0，说明声明的关系为假。
首先分别对两操作数位矢中的所有位进行按位或操作，最后对两数进行逻辑操作。
&& 逻辑与
|| 逻辑或
! 逻辑非。例如!A=0
例：
若A=4'b1001，B=4'b0001，则A&&B=(1|0|0|1)&(0|0|0|1)=1&1=1'b1
15

## Slide 16
1、逻辑操作符
如果一个矢量操作数为非0（即不是所有位都为0），则认为它是逻辑1（逻辑真，并且不论这个矢量中是否还含有数值z或x），否则为逻辑0（即使包含x位，也一样）。
如果一个矢量中除了0外还含有z，则认为它是逻辑z。且有如下关系：1&z=1'bz; 0&z=1'b0; 1|z=1'b1; 0|z=1'bz;
例：
(100x)&&(100z)=1&1=1'b1
(000x)&&(000z)=0&z=1'b0
16

## Slide 17
2、缩位操作符
缩位操作符属于单目操作符，其操作的输出结果也是一个位。
操作方法与位操作符的逻辑运算法则一样。
缩位运算符是对单个位矢操作数进行与、或、非递推运算。表述时操作符放在操作数的前面。运算时将一个位矢缩减为一个标量。
例：
若A=1011，则&A=1&0&1&1=0
& 与 ~& 与非
| 或 ~| 或非
^ 异或 ^~、~^ 同或
17

## Slide 18: §12.4 常用语句补充
§12.4.1 initial 过程语句使用示例
initial
begin 语句1；语句2；… end
没有敏感信号表，不带触发条件，initial过程中的块语句沿时间方向轴只执行一次。
最常用于仿真模块中对激励矢量的描述，或用于给寄存器变量赋初值。
18

## Slide 19
例12-1：产生指定激励信号的测试模块
`timescale 1ns/100ps //声明仿真时间单位是1ns，仿真精度也是100ps
module test;//定义testbench名为test的测试模块
reg A, B, C;
initial //定义initial过程语句测试模块
begin
A=0; B=1; C=0;//在过程中分别定义A、B、C在时刻0的初始值
#50 A=1; B=0;//经过50ns延时后，在仿真时刻50ns时A和B的输入 值分别是1,0
#50 A=0; C=1;//又经过50ns延时后，在时刻100ns时A和C的输入值 分别是0,1
#50 B=1;//再经过50ns延时后，在时刻150ns时B的输入值分别是1
#50 B=0;C=0;//再经过50ns延时后，在时刻200ns时B和C的输入值 分别都是0
#50 $finish; //又经过50ns延时后，结束
end
endmodule
19

## Slide 20
`timescale 仿真时间单位/仿真精度
`timescale是仿真时间标度语句，用于说明其后续的程序或testbench的仿真模型的仿真时间单位或仿真精度。
仿真时间单位和时间精度的数值取值范围仅三种：1、10、100；单位可以是秒s，毫秒ms，微秒mm，纳秒ns，皮秒ps，且精度值不可大于仿真精度值。
设计前了解所使用的综合器是否要求在程序前必须加上`timescale语句。QuartusII无此要求，但其他综合器可能有这样的要求。对于ModelSim等仿真器必须加入此句。
20

## Slide 21
§12.4.2 forever循环语句
forever 语句
或 forever begin 语句； end
forever循环语句可以连续不断地执行其后的语句或语句块，从而产生周期性的波形，作为仿真激励信号。因此，forever语句通常用在initial过程语句中。
21

## Slide 22
§12.4.3 编译指示语句
在综合前，通常先对编译指示语句进行“预处理”，然后再将预处理的结果和源程序一并交付综合器进行编译。
编译指示性语句以及被定义后调用的宏名都以符号“`”开头。常用的编译指示性语句包括`define、`include、`ifdef、`else、`endif。
22

## Slide 23
1、文件包含语句`include
`include的功能是将一个文件全部包含到另一个文件中。
`include “文件名”
例12-2：全加器
`include “h_adder.v”
`include “or2a.v”
module f_adder(input ain, bin, cin, output, cout, sum);
wire e, d, f;
h_adder u1(ain, bin, e, d);
h_adder u2(.a(e), .so(sum), .b(cin), .co(f));
or2a u3(.a(d), .b(f), .c(cout));
endmodule
使用`include语句调用半加器模块和或门模块，这种表述对Quartus II是多余的，因为其综合器会自动根据例化语句，调用相关模块，但对于其他类型的综合器未必多余。
23

## Slide 24
1、文件包含语句`include
`include “文件名”
使用`include语句应注意：
一条`include语句只能指定一个被包含的文件，语句中要给出全名和后缀。
`include语句可出现于程序的任何地方。
如果被包含的文件不在当前工程所在文件夹中，需标明此文件的路径。如，`include “e:/ADDER/h_adder.v”。
`include语句的文件包含允许多层次包含。例如文件1包含文件2，文件2包含文件3 等。
不同编译器和综合器对`include语句的要求不尽相同，需区别对待。
24

## Slide 25
2、条件编译语句`ifdef、`else、`endif
条件编译命令语句格式1
`ifdef 宏名
语句块
`endif
条件编译命令语句格式2
`ifdef 宏名
语句块1
`else 语句块2
`endif
`ifdef、`else、`endif的功能是命令综合器将此语句指定的部分参数与Verilog源程序一同编译综合。
格式1的功能是：如果用`define语句定义的宏名在程序中被定义，则由语句`ifdef和`endif涵盖的Verilog语句块可参与源文件的编译综合；否则该语句块将不参加编译综合。
格式2的功能：如果用`define语句定义的宏名在程序中被定义，则语句块1将被编译到源文件中参与综合；否则语句块2将被编译到源文件中参与综合。
25

## Slide 26
例12-3：
`define AND
module andd(out, A, B);
input [1: 0] A, B;
output [1: 0] out;
`ifdef AND
assign out=A&B;
`else assign out=A|B;
`endif
endmodule
用`define定义了宏名AND，在模块中也规定了宏名AND，所以执行assign out=A&B
例12-4：
`define OR1
module andd(out, A, B);
input [1: 0] A, B;
output [1: 0] out;
`ifdef AND
assign out=A&B;
`else assign out=A|B;
`endif
endmodule
用`define定义了宏名OR1，在模块中规定了另外一个宏名AND，所以执行assign out=A|B
26

## Slide 27
§12.4.4 任务和函数语句
任务和函数语句具备将程序中的反复被用的语句结构聚合起来的能力，功能类似于C语言的子程序。
一方面可以通过任务和函数语句结构来替代重复性大的语句，有效简化程序结构，另一方面，利用任务和函数可以把一个大的程序模块分解成许多小的任务和函数，以利调试。
关键词分别是task和function。
27

## Slide 28
1、任务（task）语句
关键词task和endtask之间的内容即被定义的任务。
任务名是标志当前定义任务的名称标识符。
“端口及数据类型声明语句”包括此任务的端口定义语句和变量类型定义语句。任务接受的输入值和返回的输出值都通过此端口，而且端口命名的排序也很重要，一旦确定就不要随意改动了。任务调用时和定义时的端口变量的名称位置应该一一对应。
任务（task）定义语句格式
task <任务名>;
端口及数据类型声明语句
begin 过程语句; end
endtask
任务调用格式
<任务名> (端口1, 端口2,…, 端口N);
28

## Slide 29
1、任务（task）语句
“过程语句”是一段用来完成任务操作的过程语句，标志着任务的调用必须在主程序的过程结构中。任务中的过程语句是顺序语句，若有多条，需用块语句括起来。任务中不能出现由always或initial引导的过程语句结构。
任务中无法描述时序电路。可综合的任务语句结构只能描述组合电路。
任务（task）定义语句格式
task <任务名>;
端口及数据类型声明语句
begin 过程语句; end
endtask
任务调用格式
<任务名> (端口1, 端口2,…, 端口N);
29

## Slide 30
例12-5：
module TASKDEMO (S, D, C1, D1, C2, D2);//主程序模块及端口定义
input S; input [3: 0] C1, D1, C2, D2;
output [3: 0] D;//端口定义数目不受限制
reg [3: 0] out1, out2;
task CMP;
input [3: 0] A, B; output [3: 0] DOUT;//注意任务端口名的排序
begin if (A>B) DOUT=A;//任务过程语句描述一个比较电路
else DOUT=B; end
endtask
always @ (*) begin //主程序过程开始
CMP (C1, D1, out1);//调用一次任务。任务调用语句只能出现在 过程结构中
CMP (C2, D2, out2); end//第二次调用任务
assign D=S? out1 : out2;
endmodule
30

## Slide 31
2、函数（function）语句
函数通过关键词function和endfunction完成定义。
<位宽范围声明>是一个参数或位宽说明，指定函数返回值的类型或位宽。如果没有这一声明，则返回值为1位寄存器类型的数据。
函数名是定义函数的名称，对函数的调用通过此名称完成。函数调用的返回值是通过函数名变量传递给函数调用语句。
函数定义语句格式
function <位宽范围声明> 函数名;
输入端口说明，其他类型变量定义；
begin 过程语句; end
endfunction
函数调用格式
<函数名> (输入参数1, 输入参数2,...);
31

## Slide 32
2、函数（function）语句
输入端口部分给出端口说明和类型定义，函数允许有多个输入端口，且至少应该含有一个输入端口。函数不允许有常规意义上的输出端口或双向端口，它的目的只是一个返回值，用于主程序表达式的计算。
函数定义语句格式
function <位宽范围声明> 函数名;
输入端口说明，其他类型变量定义；
begin 过程语句; end
endfunction
函数调用格式
<函数名> (输入参数1, 输入参数2,...);
32

## Slide 33
2、函数（function）语句
功能描述语句与任务一样都是过程语句，函数调用只能放在主程序中。函数中不能出现由always或initial引导的过程语句结构。
可综合的函数语句结构只能描述组合电路。
函数的调用时通过将函数作为表达式中的操作数来实现的。
函数定义语句格式
function <位宽范围声明> 函数名;
输入端口说明，其他类型变量定义；
begin 过程语句; end
endfunction
函数调用格式
<函数名> (输入参数1, 输入参数2,...);
33

## Slide 34
例12-6：
module CN(input [3: 0] A, output [2: 0] OUT);
function [2: 0] GP;//定义一个函数名为GP的函数，GP同时作为位 宽为3的输出参数
input [3: 0] M;//M定义为此函数的输入值，位宽是4
reg [2: 0] CNT, N;
begin CNT=0; for (N=0; N<=3; N=N+1)//for循环语句
if(M[N]==1) CNT=CNT+1; GP=CNT; end//含1的位个数累加
endfunction
assign OUT=(~|A) ? 0 : GP(A);//主程序输入A或非缩位，若为0则输 出函数计算结果
endmodule
34

## Slide 35
2、函数（function）语句
函数的定义应该注意：
函数定义语句只能放在模块中，不能放在过程结构中。
函数内部可以调用函数，但不可调用任务。
由于被调用的函数相当于一个操作数，所以在过程语句和连续赋值语句中都可以调用函数。
由于被调用函数语句相当于一个操作数，不能作为语句单独出现。
35

## Slide 36: §12.5 用库元件实现结构描述
结构描述指通过调用Verilog库中的元件或是已设计好的模块来完成电路功能的实现。通过以下方式构建电路：
调用Verilog内置的基本门元件（门级结构描述）
调用开关级元件（晶体管级结构描述）
用户自定义元件（门级结构描述）
通过例化方式调用以不同方式表述的模块元件（更常用的结构描述）
36

## Slide 37
基于库基本元件的门级结构描述
Verilog中定义了26个基本元件，对应26个元件名称关键词。其中有14个门级元件和12个开关级元件。
门级元件分为3类：多输入门、多输出门和三态门。
最常用的门有12个：
多输入门类6个：与门and，与非门nand，或门or，或非门nor，异或门xor，同或门xnor。
多输出门类2个：缓冲门buf，非门not。
三态门类4个：高电平使能三态门bufif1，低电平使能三态门bufif0，低电平使能三态非门notif0，高电平使能三态非门notif1。
门元件的调用方法与例化语句的使用方法完全相同，注意必须使用位置关联法例化语句。
37

## Slide 38
例12-7：
module LOGICGATE(input A, B, C, S, output OUT);
wire a1, a2, a3, a4;
not u1 (a1, B);
and u2 (a2, A, a1);
or u3 (a3, C, B);
xor u4 (a4, a3, a2);
notif1 u5 (OUT, a4, S);
endmodule
例13-7的RTL电路
38

## Slide 39
基本门元件名 <门例化名> （<端口关联列表>）
调用门元件：
（输出，输入1，输入2，输入3，…）
普通门的端口关联列表按以下顺序列出：
例：
and U1 (out, in1, in2, in3); //三输入与门，例化名U1
and U2 (out, in1, in2); //二输入与门，例化名是U2
39

## Slide 40
基本门元件名 <门例化名> （<端口关联列表>）
调用门元件：
（输出，输入，使能（控制），…）
三态门的端口关联列表按以下顺序列出：
例：
bufif1 U1 (out, in, enable);//高电平使能三态门，例化名U1
bufif2 U2 (out, in, ctrl);//低电平使能三态门，例化名U2
40

## Slide 41
基本门元件名 <门例化名> （<端口关联列表>）
调用门元件：
（输出1，输出2，输出3，…，输入）
对于buf和not两种元件，允许多个输出，但只能有一个输入：
例：
buf U1 (out1, out2, in);//1输入in，2输出out1,out2
not U2 (out1, out2, out3, in);//1输入in，3输出out1,out2,out3
41