## Slide 1: 第3章 组合电路的Verilog设计
1

## Slide 2
电路的描述是开展设计的基础，是实现自动设计的关键之一。
描述一个电路最直观、最传统的方式是图形。
如下图是一个简单的二选一多路选择器及其门级电路组成。
数字电路的描述：图形
2
a
b
sel
out1

## Slide 3
对数字电路，还有真值表、状态转换图等描述方式。
HDL是在设计自动化研究过程中发展起来的一种语言描述。图形描述虽然直观，但问题是：
1)、难以被计算机理解、识别
2)、难以表达复杂电路的功能
因此无法支持自动设计。
HDL用类似C等计算机软件描述语言的方式来描述数字电路硬件，可以避免上述困难，实现数字系统的自动设计。
数字电路的描述：HDL
3

## Slide 4
对一个电路的完整描述应该包括：
电路的功能：电路是做什么的？
电路的结构：电路是由哪些基本单元构成的？
电路的性能：电路的工作速度/频率可以达到多少？
为了满足设计自动化要求，HDL描述还应做到：
语义准确、无歧义；
支持从低层到高层不同层次的描述。
数字电路的描述要求
4

## Slide 5: §3.1 半加器电路的Verilog描述
半加器的电路结构
半加器的仿真功能波形图
A | B | SO | CO
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
半加器的真值表
半加器逻辑表达式：
和：SO=A⊕B
进位：CO=AB
5

## Slide 6
例3-1：半加器
module h_adder (A, B, SO, CO);
input A, B;
output SO, CO;
assign SO=A^B; //将变量A和B执行异或逻辑后 将结果赋值给输出信号SO
assign CO=A&B; //将变量A和B执行与逻辑后将 结果赋值给输出信号CO
endmodule
以关键词module_endmodule引导的完整的电路模块或称“模块”描述。模块对应着硬件电路上的逻辑实体（也称实例Instance）
以关键词input和output引导的对模块的外部端口描述语句。描述电路器件的端口状况及信号性质，如信号流动方向和信号的数据类型等。
以关键词assign引导的赋值语句，用于描述模块的逻辑功能和电路结构。
三个组成部分：
6

## Slide 7
任何一可综合的最基本模块都必须以关键词module开头。
module右侧（空一格或多格）是模块名，模块名属于标示符，由设计者自定。（不应用数字或中文定义，也不应用与EDA工具库中已定义好的关键词或元件名作为模块名，且不能用数字起头）
模块名右侧的括号称为模块端口列表，列出此模块所有输入、输出或双向端口名，端口名间用逗号分开，右侧括号外加分号。
endmodule是模块结束语句，不加任何标点符号。对模块端口和功能的描述语句必须放在module_endmodule之间。
1、模块语句及其表达方式
module 模块名 （模块端口名表）；
模块端口和模块功能描述
endmodule
7

## Slide 8
对端口名表中的端口进行定义。
端口关键词：input，output，inout
端口关键词旁的端口名可以有多个，逗号分开，最后加分号。
前三种描述了标量位，最后一种描述了逻辑矢量位。
例: output [3:0] C, D; //定义两个4位位宽的总线端口输出信号 C[3:0]（等同于定义了四个单个位信号 C[3]、C[2]、C[1]、C[0]）和D[3:0]
2、端口语句、端口信号名和端口模式
input 端口名1，端口名2，…； //输入端口
output 端口名1，端口名2，…； //输出端口
inout 端口名1，端口名2，…； //双向端口
input [msb : lsb] 端口名1，端口名2，…； //多信号端口 或总线端口 ---逻辑矢量位
最高位数
最低位数
8

## Slide 9
input：输入端口。单向只读模式，数据只能由此端口被读入模块实体中。
output：输出端口。单向输出模式，数据只能通过此端口从模块实体向外流出，即将此模块中数据向此端口赋值。
inout：双向端口。输入输出双向端口，从端口内部看，可对此端口进行赋值，或通过此端口读入外部的数据信息；从端口外部看，信号既可由此端口流出，又可向此端口输入信号。
2、端口语句、端口信号名和端口模式
input 端口名1，端口名2，…； //输入端口
output 端口名1，端口名2，…； //输出端口
inout 端口名1，端口名2，…； //双向端口
input [msb : lsb] 端口名1，端口名2，…； //多信号端口 或总线端口 ---逻辑矢量位
最高位数
最低位数
9

## Slide 10
assign是连续赋值命名的关键词。
等号右侧的驱动表达式中的任一信号变量发生变化时，此表达式被计算一遍，并将获得的数据立即赋给等号左侧的变量名所标示的目标变量。
驱动的含义是强调表达式的本质是对于目标变量的激励源或赋值源。
assign引导的赋值语句是并行赋值语句。
3、连续赋值语句
assign 目标变量名= 驱动表达式；
并行执行：语句是同时执行的，与先后次序无关。
顺序执行：按照语句的前后排列方式逐条顺序执行的。
10

## Slide 11
方括号表示，括号中的内容是可以选择使用的。
任何时刻，等式右侧的“驱动表达式”中任一变量发生变化时立即计算出此表达式的值，经过指定的延时时间后再赋值给左侧的目标变量。
延时值用于Verilog Test Bench程序中进行仿真，在综合器中延时值被忽略，不参与综合。
例: timescale 10ns/100ps;//设置仿真的基本时间单元是10ns， 仿真时间精度100ps
assign #6 R1=A&B;//6个时间单元后将结果赋值给目标变量
3、连续赋值语句
assign [延时] 目标变量名= 驱动表达式；
11

## Slide 12
^：逻辑异或。
&：逻辑与。
4、逻辑操作符
A^B //A、B异或
A&B //A、B相与
12

## Slide 13
Verilog语言预先定义好的有特殊含义的英文词语。
Verilog规定所有关键词必须小写。
5、关键词
设计者在Verilog程序中自定义的，用于标识不同名称的词语，如模块名、信号名、端口名等。
标识符区分大小写。
6、标识符
13

## Slide 14
注释符号“//”，用于隔离程序，添加程序说明文字。本身无功能含义。
“//”后的注释文字只能放在同一行。
另一种注释符号“/*…*/”类似一个括号，只要文字在此“括号”中就可以换行。
7、注释符号
可以一行写多条语句，或分行书写。
建议最顶层module_endmodule模块描述语句放在最左侧，比他低一层次的描述语句靠右一个Tab键距离，同一语句的关键词对齐（如module_endmodule、table_endtable、begin_end等）。
8、规范的程序书写格式
14

## Slide 15
文件名可由设计者任意给定，文件后缀扩展名必须是“.v”。
建议程序的文件名与该程序的模块名一致（对于Quartus II必须满足这一点）。
文件名区分大小写（对于Quartus II文件名与程序模块名的大小写必须一致）。
文件名不应该用中文或数字来命名。
进入工程设计的Verilog程序必须存入某文件夹中，不要存在根目录内或桌面上。
9、文件取名和存盘
15

## Slide 16
例3-1：半加器
module h_adder (A, B, SO, CO);
input A, B;
output SO, CO;
assign SO=A^B; //将变量A和B执行异或逻辑后 将结果赋值给输出信号SO
assign CO=A&B; //将变量A和B执行与逻辑后将 结果赋值给输出信号CO
endmodule
以关键词module_endmodule引导的完整的电路模块或称“模块”描述。模块对应着硬件电路上的逻辑实体（也称实例Instance）
以关键词input和output引导的对模块的外部端口描述语句。描述电路器件的端口状况及信号性质，如信号流动方向和信号的数据类型等。
以关键词assign引导的赋值语句，用于描述模块的逻辑功能和电路结构。
三个组成部分：
16

## Slide 17: §3.2 多路选择器的Verilog描述
4选1多路选择器
4选1多路选择器MUX41a的时序波形
§3.2.1 4选1多路选择器及case语句表述方式
输入端口
通道选择控制信号端
输出端口
s1 | s0 | y
0 | 0 | a
0 | 1 | b
1 | 0 | c
1 | 1 | d
真值表
17

## Slide 18
例3-2：4选1多路选择器
module MUX41a (a, b, c, d, s1, s0, y);
input a, b, c, d;
input s1, s0;
output y;
reg y; //信号类型定义段
always @ (a or b or c or d or s1 or s0) begin : MUX41 //块语句开始
case({s1,s0})
2'b00: y<=a;
2'b01: y<=b;
2'b10: y<=c;
2'b11: y<=d;
default: y<=a;
endcase
end
endmodule
18

## Slide 19
以关键词reg定义的模块内相关信号的特性和数据类型。
以关键词always引导的对模块逻辑功能描述的顺序语句。
以case_endcase引导的多条件分支赋值语句。
以begin_end引导的顺序语句块。
Verilog数据并位及数据表达方式。
五种新的语句结构和表述方式：
例3-2：
19

## Slide 20
用于定义寄存器型数据类型的变量。
Verilog中最常用的变量：
寄存器型变量：表示暂时存储数据的变量（并不一定表示硬件中的物理寄存器）。
关键词是reg，需要定义某信号为寄存器型变量时，必须显性定义
被赋值的信号在过程语句always引导的语句中必须是reg型变量
不能作为逻辑门输出或者assign语句输出，不能作为输入端口
网线型变量：进程之间的物理互连。
常用关键词是wire，默认定义为wire型
assign引导的赋值语句左侧的目标信号的类型必须是网线型wire，所有输入必须是wire型
1、reg型变量定义
reg 变量名1，变量名2，…； //一位变量
reg [msb: lsb] 变量名1，变量名2，…； //矢量型变量
20

## Slide 21
Verilog-2001版本允许在端口名表中直接对端口变量定义矢量（总线形式），甚至定义端口的数据类型。
例:
module seg_7 (input [3:0] num, input en, output reg [6:0] seg); //定义输入端口num是一个4位矢量，定义en为一位的输入端口，定义输出端口seg是一个寄存器数据类型的7位总线。
1、reg型变量定义
reg 变量名1，变量名2，…； //一位变量
reg [msb: lsb] 变量名1，变量名2，…； //矢量型变量
21

## Slide 22
Verilog中有两类能引导顺序语句的过程语句，一类是always语句，另一类是initial语句。
任何顺序语句都必须放在过程语句结构中。
以关键词always引导，右侧的括号及括号中所列的信号或表达式都属于敏感信号，过程语句中所有输入信号都放在敏感信号表中。
每当其中一个或多个信号发生变化时，都启动过程语句，执行一遍此结构中的所有程序语句。
敏感信号表述方式：
用关键词or连接所有敏感信号或者用逗号区分所有敏感信号。
省略形式（默认过程语句中敏感信号表中列全了所有应该被列入的信号，写成always @（*）或always @ *）。
2、过程语句
always @ （敏感信号及敏感信号列表或表达式）
包括块语句的各类顺序语句
22

## Slide 23
以关键词begin_end引导，本身没有功能，仅限于在always引导的过程语句结构中使用，类似于一个括号，括号中的语句都被认定归属于同一操作模块。
此语句不可综合，只能用于仿真。
若某 一语句结构中仅包含一条语句，且无需定义局部变量时，块语句被默认使用，即无需显式定义块，可省略。
若包含多条语句（包括含有局部变量定义的单条语句），则必须用begin_end的显式结构将它们“括”起来。
“：块名”可用于注释当前块的特征，综合时不参加编译，可省略。
3、块语句begin_end
begin [: 块名]
语句1；语句2；…；语句n；
end
23

## Slide 24
case语句的含义是，当满足case右侧括号中的表达式的值等于取值1、取值2…时，执行对应的语句。
Verilog有两类条件语句，if_else语句和case_endcase语句，都属于可综合的顺序语句，必须放在过程语句always中使用。
case语句有三种表述方式，case、casez、casex。
4、case条件语句
case （表达式）
取值1: begin 语句1；语句2；…；语句n； end
取值2: begin 语句n+1；语句n+2；…语句n+m； end
…
default: begin 语句n+m+1；…；end
endcase
24

## Slide 25
4、case条件语句
表达式中的值必须在case以下列出的取值范围内，且数据类型必须匹配。
Verilog允许出现多个分支取值同时满足case表达式的情况，此时将执行最先满足表达式的分支项，然后随即跳出case语句，不再检测其余分支项。
除非所有条件句中的选择取值能完整覆盖case语句中表达式的取值，否则通常最末一个条件句的选择必须加上default语句，完成以上已列所有条件句中未能列出的其他可能取值的逻辑操作。使用default语句的目的是避免综合器插入不必要的锁存器，但有时为了实现时序电路，也会利用不完整的条件语句。
注意：
25

## Slide 26
5、Verilog的四种逻辑状态
0：二进制0、低电平、逻辑0、事件为伪的判断结果。
1：二进制1、高电平、逻辑1、事件为真的判断结果。
z或Z：高阻态，或高阻值，不区分大小写。
x或X：不确定，或未知的逻辑状态，不区分大小写。
例3-2中，{s1, s0}所有可能的数据都已出现在四条条件语句中，但由于存在z值和x值，所以仍然推荐加上default，以免综合器加上不必要时序模块。
26

## Slide 27
5、Verilog的四种逻辑状态
问号“？”可以用来表示高阻值；还可以表示“不关心”，即可以用问号“？”替代一些位值，以表示在逻辑关系中对这些位不在乎是什么值，以便简化逻辑表达。
casez：当变量取值为高阻值z时使用。如果分支取值的某些位是高阻值z，则这些位的比较就不用再考虑，只关注其他位（1或0）的比较结果。
casex：当变量取值为未知值x时使用。如果表达式的值和取值之间，有一方的某些位是z或x，那么这些位的比较就不予以考虑。
27

## Slide 28
6、并位操作运算符
大括号“{ }”是并位运算符。
{ }可以将两个或多个信号按二进制位拼接起来，作为一个数据信号使用。
例： {s1, s0} //用{ }将s1、s0拼接起来得到一个新的 信号变量，即位矢{s1, s0}，由于s1、 s0的取值范围是二进制数0和1，新的 信号变量的取值范围是两位二进制 数00、01、10、11。
并位运算符可以嵌套使用。
例： {a1, b1, 4{a2, b2}}={a1, b1, {a2, b2}, {a2, b2}, {a2, b2}, {a2, b2}}={a1, b1, a2, b2, a2, b2, a2, b2, a2, b2}
28

## Slide 29
7、Verilog的数字表达形式
<位宽> ' <进制> <数字>
一撇左侧的“位宽”（十进制数形式）指示此数的二进制位数（不管后面指示的是什么进制，这里位宽都是以二进制数为标准得到的位数）。
一撇右侧“进制”（字母形式）指示出其右侧“数字”的进制。B表示二进制，O表示八进制，H表示十六进制，D表示十进制，且不分大小写。
例： 2'b10 //两位二进制数10
4'B1011 //四位二进制数1011
4'hA //四位二进制数1010
3'D7 //三位二进制数111
29

## Slide 30
7、Verilog的数字表达形式
<位宽> ' <进制> <数字>
Verilog-2001规范还可以定义有符号二进制数。
sb是定义有符号二进制数的进制限定关键词。
例： 8'b10111011 //无符号数，换算成十进制数是273
8'sb10111011 //有符号数，采用2的补码形式表示，最高 位是符号，若为1则是负数，若为0则是正 数，这里符号位是1。换算成十进制数是
-69。
30

## Slide 31
例3-2：4选1多路选择器
module MUX41a (a, b, c, d, s1, s0, y);
input a, b, c, d;
input s1, s0;
output y;
reg y; //信号类型定义段
always @ (a or b or c or d or s1 or s0) begin : MUX41 //块语句开始
case({s1,s0})
2'b00: y<=a;
2'b01: y<=b;
2'b10: y<=c;
2'b11: y<=d;
default: y<=a;
endcase
end
endmodule
31

## Slide 32
§3.2.2 4选1多路选择器及assign语句表述方式
相同的功能可以由不同的电路结构实现，也可以由不同的描述方法来描述。
例3-3：4选1多路选择器
module MUX41a (a, b, c, d, s1, s0, y);
input a, b, c, d, s1, s0;
output y;
wire [1: 0] SEL; //定义2元素位矢量SEL为网线型变量
wire AT, BT, CT, DT; //定义中间变量，以作连接或信号节点
assign SEL={s1, s0}; //对s1、s0进行并位操作，即 SEL[1]=s1; SEL [0]=s0
assign AT=(SEL==2'D0); assign BT=(SEL==2'D1);
assign CT=(SEL==2'D2); assign DT=(SEL==2'D2);
assign y=(a&AT) | (b&BT) | (c&CT) | (d&DT) //4个逻辑信号相或
endmodule
采用了数据流的逻辑描述方式，即直接用布尔逻辑表达式来描述模块的功能。
32

## Slide 33
1、按位逻辑操作符
逻辑操作是按位分别进行的。
若两个操作数位矢具有不同长度，综合器自动根据最长位的操作数的位数，把较短的数据按左端补0对齐。
逻辑操作的结果的位宽由操作表达式左端的赋值目标信号的位宽来决定。
逻辑 操作符 | 功能 | A,B逻辑 操作结果 | C,D逻辑 操作结果 | C,E逻辑 操作结果
~ | 逻辑取反 | ~A=1'b1 | ~C=4'b0011 | ~E=6'b101001
¦ | 逻辑或 | A ¦ B=1'b1 | C ¦ D=4'b1111 | C ¦ E=6'b011110
& | 逻辑与 | A&B=1'b0 | C&D=4'b1000 | C&E=6'b000100
^ | 逻辑异或 | A^B=1'b1 | C^D=4'b0111 | C^E=6'b011010
~^或^~ | 逻辑同或 | A~^B=1'b0 | C~^D=4'b1000 | C~^E=4'b100101
设：A=1'b0; B=1'b1; C[3: 0]=4'b1100; D[3:0]=4'b1011; E[5:0]=6'b010110 |  |  |  | 
33

## Slide 34
2、等式操作符
全等比较操作符“===”将x或z都当成确定的值进行比较，当表述完全相等时输出1。
全等比较操作符“===”对于两个比较位数不等的情况，不会像等于比较操作符“==”那样高位补0后再比较，而会直接判断两数据不等。
运算操作的结果的位宽由操作表达式左端的赋值目标信号的位宽来决定。
等式操作符 | 含义 | 等式操作示例
== | 等于 | (3==4)=0; (A==4'b1011)=1; (B==4'b1011)=0;
!= | 不等于 | (D!=C)=0; (3!=4)=1;
=== | 全等 | (D===C)=1; (E===4'b0x10)=0;
!== | 不全等 | (E!==4'b0x10)=1;
设：A=4'b1011; B=4'b0010; C=4'b0z10; D=4'b0z10; E=3'bx10 |  | 
34

## Slide 35
3、wire定义网线型变量
如果assign语句中需要有端口以外的信号或连接线性质的变量，由于assign语句中的输出信号变量必须是wire网线型变量，这些端口以外的信号或变量必须显式定义。
wire定义的网线型变量可在任何类型的表达式或赋值语句中（包括连续赋值和过程赋值语句）作输入信号，也可在连续赋值语句或实体元件例化中用作输出信号。
可用直接wire来表达assign语句。
例： wire Y=a1^a2; //等同于wire a1, a2; assign Y=a1^a2
wire 变量名1，变量名2，…； //一位变量
wire [msb: lsb] 变量名1，变量名2，…；//矢量型变量
35

## Slide 36
§3.2.2 4选1多路选择器及assign语句表述方式
相同的功能可以由不同的电路结构实现，也可以由不同的描述方法来描述。
例3-3：4选1多路选择器
module MUX41a (a, b, c, d, s1, s0, y);
input a, b, c, d, s1, s0;
output y;
wire [1: 0] SEL; //定义2元素位矢量SEL为网线型变量
wire AT, BT, CT, DT; //定义中间变量，以作连接或信号节点
assign SEL={s1, s0}; //对s1、s0进行并位操作，即 SEL[1]=s1; SEL [0]=s0
assign AT=(SEL==2'D0); assign BT=(SEL==2'D1);
assign CT=(SEL==2'D2); assign DT=(SEL==2’D3);
assign y=(a&AT) | (b&BT) | (c&CT) | (d&DT) //4个逻辑信号相或
endmodule
采用了数据流的逻辑描述方式，即直接用布尔逻辑表达式来描述模块的功能。
36

## Slide 37
§3.2.3 4选1多路选择器及条件赋值语句表述方式
例3-4：4选1多路选择器
module MUX41a (A, B, C, D, S1, S0, Y);
input A, B, C, D, S1, S0;
output Y;
wire AT = S0 ? D : C;
wire BT = S0 ? B : A;
wire Y = (S1 ? AT : BT);
endmodule
37

## Slide 38
条件赋值语句
条件表达式 ？ 表达式1 ：表达式2
条件操作符“？：”
当条件表达式的计算值为真时（数值等于1），选择并计算表达式1的值，否则（数值等于0），选择并计算表达式2的值。
在连续赋值（并行赋值）和过程赋值（顺序赋值）语句结构中都可以使用。
38

## Slide 39
§3.2.3 4选1多路选择器及条件赋值语句表述方式
例3-4：4选1多路选择器
module MUX41a (A, B, C, D, S1, S0, Y);
input A, B, C, D, S1, S0;
output Y;
wire AT = S0 ? D : C;
wire BT = S0 ? B : A;
wire Y = (S1 ? AT : BT);
endmodule
例3-4的RTL图
S1 | S0 | Y
0 | 0 | A
0 | 1 | B
1 | 0 | C
1 | 1 | D
真值表
39

## Slide 40
§3.2.4 4选1多路选择器及条件语句表述方式
例3-5：4选1多路选择器
module MUX41a (A, B, C, D, S1, S0, Y);
input A, B, C, D, S1, S0; output Y;
reg [1: 0] SEL; reg Y;
always @ (A, B, C, D, SEL)
begin //块语句起始
SEL={S1, S0}; //把S1，S0并位为2元素矢量变量 SEL [1: 0]
if (SEL==0) Y=A; //当SEL==0成立，即(SEL==0)=1 时，Y=A
else if (SEL==1) Y=B; //当(SEL==1)为真，Y=B
else if (SEL==2) Y=C; //当(SEL==2)为真，Y=C
else Y=D; //当(SEL==3)为真，即 SEL==2’b11时，Y=D
end //块语句结束
endmodule
40

## Slide 41
1、if条件语句
只有一个条件的if条件语句
if (条件表达式) 语句1;
else 语句2;
2选1多路选择器。
条件表达式的值为1时，执行语句1，条件表达式的值为0时，执行语句2。
执行的语句有多条时，用begin_end括起来。
if (条件表达式) 语句1;
else begin
语句2；语句3；…；语句n；
end
41

## Slide 42
1、if条件语句
多条件的if条件语句
if (条件表达式1) 语句1;
else if (条件表达式2) 语句2;
else if (条件表达式3) 语句3;
…
else 语句n;
计算条件表达式1的值，若为1，执行语句1，若为0，计算条件表达式2的值，条件表达式2的值若为1，执行语句2，若为0，计算条件表达式3，以此方式顺序执行下去，直至完成所有if条件语句。
42

## Slide 43
2、过程赋值语句
阻塞式赋值：赋值符号是“=”
一旦执行完当前的赋值语句，赋值目标变量即刻获得来自等号右侧表达式的计算值。
若一个块语句中含多条阻塞式赋值语句，当执行到其中某条赋值语句时，其他语句被禁止执行，这时其他语句如同被阻塞了一样。
非阻塞式赋值：赋值符号是“<=”
首先计算右侧表达式的值，然后进入等待时间段，此时允许块中其他赋值语句的执行，直到块语句执行结束时才整体完成赋值操作。
若一个块语句中含多条非阻塞式赋值语句，在执行当前语句时，对于块中的其他语句的执行情况一律不加限制，不加阻塞。
43

## Slide 44
2、过程赋值语句
很多情况下，不同的赋值符号将导致不同的电路结构和逻辑功能的综合结果，不能互换。
同一过程中对同一变量的赋值，阻塞式赋值和非阻塞式赋值不允许混合使用。
“=”可用于连续赋值语句（assign）和过程阻塞式赋值语句（always）
“<=”只能用于过程非阻式塞赋值语句（always）
44

## Slide 45
3、数据类型表示方式
Verilog具备通过赋值操作达到自动转换数据类型的功能。
例： reg [1: 0]SEL;
…
SEL={S1, S0};
…
else if (SEL==2) Y=C; //SEL是2位二进制矢量，2是十进 制整数类型，对于这种不匹配情 况，综合器会自动匹配，将右侧 表达式转换成左侧同类型数据， 即2转换成二进制数2'b10。所以 {S1, S0}==2'b10，(SEL==2)， (SEL==2'D2)三式含义相同。
赋值结果的位宽由操作表达式左端的赋值目标信号的位宽来决定。
右侧表达式位数<左侧目标变量位数，高位补0。
右侧表达式位数>左侧目标变量位数，保留低位，删除高位。
45

## Slide 46
§3.2.4 4选1多路选择器及条件语句表述方式
例3-5：4选1多路选择器
module MUX41a (A, B, C, D, S1, S0, Y);
input A, B, C, D, S1, S0; output Y;
reg [1: 0] SEL; reg Y;
always @ (A, B, C, D, SEL)
begin //块语句起始
SEL={S1, S0}; //把S1，S0并位为2元素矢量变量 SEL [1: 0]
if (SEL==0) Y=A; //当SEL==0成立，即(SEL==0)=1 时，Y=A
else if (SEL==1) Y=B; //当(SEL==1)为真，Y=B
else if (SEL==2) Y=C; //当(SEL==2)为真，Y=C
else Y=D; //当(SEL==3)为真，即 SEL==2’b11时，Y=D
end //块语句结束
endmodule
46

## Slide 47: §3.3 Verilog加法器设计
§3.3.1 全加器设计及例化语句应用
1、全加器原理图结构
由三个逻辑模块组成，其中两个是半加器，一个是或门。
五个端口：ain（加数）、bin（被加数）、cin（进位输入）、sum（和值输出）和cout（进位输出）。
以预存的半加器描述文件h_adder.v和或门库元件or作为较低层次的基本元件，由高层次顶层设计调用，就可以得到全加器。
全加器f_adder电路图
半加器
或门
47

## Slide 48
2、全加器顶层设计文件
例3-6：全加器
module f_adder (ain, bin, cin, cout, sum);
output cout, sum; input ain, bin, cin;
wire net1, net2, net3; //定义网线型变量net1、 net2和net3，用作内部 底层元件连接的连线。
h_adder U1 (ain, bin, net1, net2); //调用底层元件
h_adder U2 (.A(net1), .SO(sum), .B(cin), .CO(net3));
or U3 (cout, net2, net3);
endmodule
全加器
仿真时序
48

## Slide 49
3、Verilog例化语句及其用法
例化有调用复制的意思，例化的对象叫做实例或实体，即元件。
所谓元件例化就是引入一种连接关系，将预先设计好的设计模块定义为一个元件，然后利用特定的语句将此元件与当前的设计实体中指定端口相连接，从而为当前设计实体引进一个新的、低一级的设计层次。
元件例化可以是多层次的，一个调用了较低层次元件的顶层设计实体模块，本身也可以被更高层次设计实体所调用，称为该设计实体模块中的一个元件。
被例化语句调用的底层模块可以以不同形式出现：
一个设计好的Verilog设计文件；
来自Verilog元件库的元件；
FPGA器件中的嵌入式元件功能块；
以别的硬件描述语言设计的元件；
IP核。
49

## Slide 50
3、Verilog例化语句及其用法
<模块元件名>：Verilog描述的模块名，即元件名。具有唯一性。如例3-6中的h_adder和or。
<例化元件名>：在具体电路上元件被调用后放在不同位置或担任不同任务必须有对应的名称。用户自定义，没有唯一性，但在模块中一旦确定此名，就唯一确定下来了。如例3-6中的U1、U2、U3。
例化元件端口是模块文件中已定义的端口名（内部端口名），它与其对应括号内的例化元件外接端口名相连。
<模块元件名> <例化元件名> （ .例化元件端口（例化元件外接端口名）, …）；
50

## Slide 51
3、Verilog例化语句及其用法
例： h_adder U2 (.A(net1), .SO(sum), .B(cin), .CO(net3));
//描述某 一元件与外部连线或其他元件连接的情况。
h_adder是待调用的模块元件名，表示该模块是半加器。
U2是例化的元件名，是用户在特定情况下调用元件h_adder而取的名字，表示全加器电路图上的第二个半加器U2。
.A(net1)表示第二个半加器的输入端口A与外部连线net1相连。
.SO(sum)表示第二个半加器的输出端口SO与全加器输出口线sum相连。
端口名关联法
h_adder
U2
51

## Slide 52
3、Verilog例化语句及其用法
也称信号名映射法。
端口名关联法中连接表述放置的位置不影响连接结果。
如 h_adder U2 (.A(net1), .SO(sum), .B(cin), .CO(net3));与 h_adder U2( .B(cin), .CO(net3), .A(net1), .SO(sum)); 功能 相同。
允许某些或某个端口不接，即连接表述不写上去。如.B()。若是输入口则综合结果是高阻态，若是输出口则为断开。
端口名关联法
52

## Slide 53
3、Verilog例化语句及其用法
也称位置映射法。
模块源文件中的端口名与例化语句端口名顺序和位置一一对应。
一旦位置关联例化语句确定后，被连接元件的源文件中的端口表内的信号排列位置就不能再变动了。
位置关联法
例： h_adder U1 (ain, bin, net1, net2);
半加器模块：h_adder (A, B, SO, CO)
53

## Slide 54
2、全加器顶层设计文件
例3-6：全加器
module f_adder (ain, bin, cin, cout, sum);
output cout, sum; input ain, bin, cin;
wire net1, net2, net3; //定义网线型变量net1、 net2和net3，用作内部 底层元件连接的连线。
h_adder U1 (ain, bin, net1, net2); //调用底层元件
h_adder U2 (.A(net1), .SO(sum), .B(cin), .CO(net3));
or U3 (cout, net2, net3);
endmodule
54

## Slide 55
半加器的UDP结构建模扫描方式
调用了两个元件：
与门and库元件。端口表内最左侧信号默认定义为输出信号，其他信号默认为输入信号。
异或门XOR2。用户自己设计的一个逻辑元件。
结构化建模：直接描述基本逻辑元件的连接并由此实现逻辑功能的Verilog表述方式。
半加器的电路结构
例3-8：半加器
module H_ADDER (A, B, SO, CO);
input A, B;
output SO, CO;
XOR2 U1 (SO, A, B); //调用元件XOR2
and U2 (CO, A, B); //调用元件and
endmodule
55

## Slide 56
1、库元件及其调用
Verilog中预先定义的基本逻辑单元称为原语（primitive），即现成的门级库元件。包括and（与门）、nand（与非门）、or（或门）、nor（或非门）、xor（异或门）、xnor（同或门）、not（非门）等。
有一到多个输入端口，但只有一个输出，且默认输出口的排列位置在最左侧。如两输入与门and（out, in1, in2），三输入与门and（out, in1, in2, in3）。
内建于库中的门级元件的元件名也都是关键词，必须小写。
56

## Slide 57
2、用户自定义原语
用户自定义原语（User-Defined Primitives, UDP）是用户自定义基础元件，其行为和Verilog内部的基本单元类似。
关键词primitive_endprimitive。primitive 旁的标识符是元件名，元件名右侧的括号是端口表，端口表中的标识符是端口名，且端口表中的端口名是固定的。
UDP元件只能有一个输出端，且输出端口名要放在端口表括号的最左侧，而在右侧只能列出所有输入端口。
UDP的功能由真值表定义，关键词table_endtable引导出该UDP逻辑功能的真值表。
57

## Slide 58
例3-7：异或逻辑元件
primitive XOR2 (DOUT, X1, X2);
input X1, X2;
output DOUT;
table // X1 X2 : DOUT
0 0 : 0;
0 1 : 1;
1 0 : 1;
1 1 : 0;
endtable
endprimitive
用户设计的异或逻辑元件。
内部包含一张异或逻辑真值表。
XOR2元件文件（例3-7）和顶层文件（例3-8）的存盘文件名分别是XOR2.v, H_ADDER.v，需要放在同一文件夹中进行编译处理。
58

## Slide 59
利用UDP元件设计多路选择器
真值表中的“？”表示不在乎是什么值。
因为只例化一个元件，所以可以省略例化元件名。
例3-9：4选1多路选择器
primitive
MUX41_UDP (Y, D3, D2, D1, D0, S1, S0);
input D3, D2, D1, D0, S1, S0;
output Y;
table // D3 D2 D1 D0 S1 S0 : Y
? ? ? 1 0 0 : 1;
? ? ? 0 0 0 : 0;
? ? 1 ? 0 1 : 1;
? ? 0 ? 0 1 : 0;
? 1 ? ? 1 0 : 1;
? 0 ? ? 1 0 : 0;
1 ? ? ? 1 1 : 1;
0 ? ? ? 1 1 : 0;
endtable
endprimitive
例3-10：4选1多路选择器
module MUX41UDP (D, S, DOUT);
input [3: 0] D;
input [1: 0] S;
output DOUT;
MUX41_UDP (DOUT, D[3], D[2], D[1], D[0], S[1], S[0]);
endmodule
59

## Slide 60
§3.3.2 8位加法器设计及算术操作符应用
例3-11：8位加法器
module
ADDER8B (A, B, CIN, COUT, DOUT);
output [7: 0] DOUT;
output COUT;
input [7: 0] A, B;
input CIN;
wire [8: 0] DATA;
//加操作的进位自动进入 DATA[8]
assign DATA=A+B+CIN;
assign COUT=DATA[8];
assign DOUT=DATA[7: 0];
endmodule
例3-12：8位加法器
module
ADDER8B (A, B, CIN, COUT, DOUT);
output [7: 0] DOUT;
output COUT;
input [7: 0] A, B;
input CIN;
//加操作的进位进入并位COUT
assign {COUT, DOUT}=A +B+CIN;
endmodule
60

## Slide 61
§3.3.2 8位加法器设计及算术操作符应用
8位加法器仿真波形
8位加法器的RTL电路
了解和检验程序的详细功能
8位数相加的和再加进位值
61

## Slide 62
§3.3.3 算术运算操作符
算术操作符 | 功能 | 说明 | 操作示例
+ | 加 |  | S=A+B=8'b00011000
- | 减 |  | S=B-A=8'b11111110
* | 乘 |  | S=A*B=8'b10001111
/ | 除 | 结果：小数抛弃 | S=A/3=8'b00000100
% | 求余 | 除法求余数 | S=A%3=8'b00000001
设：A[3: 0]=4'b1101; B[3: 0]=4'b1011; 定义S为S[7: 0] |  |  | 
五种算术运算符，其中加、减、乘法运算符可综合，除和求余运算符的操作数必须以2为底数的幂才可综合。
运算结果的位宽由操作表达式左端的赋值目标信号的位宽来决定。
对数据类型没有严格要求。数制间可混合进行运算。
62

## Slide 63
§3.3.3 算术运算操作符
算术操作符 | 功能 | 说明 | 操作示例
+ | 加 |  | S=A+B=8'b00011000
- | 减 |  | S=B-A=8'b11111110
* | 乘 |  | S=A*B=8'b10001111
/ | 除 | 结果：小数抛弃 | S=A/3=8'b00000100
% | 求余 | 除法求余数 | S=A%3=8'b00000001
设：A[3: 0]=4'b1101; B[3: 0]=4'b1011; 定义S为S[7: 0] |  |  | 
对于减法运算，输出的结果是补码。
对于乘法运算，如果为无符号数相乘，可直接用乘法算符，如果为有符号数相乘，需将操作数和输出结果用signed定义为有符号数，乘法结果为补码。
对于加法运算，无论是否将操作数定义为有符号数，都当做无符号数处理。
63

## Slide 64
例3-13：有符号数和无符号数的加法与乘法比较
module test1 (A, B, C, D, RCD, RAB, RM1, RM2, S, C0, R1, R2);
input [3: 0] C, D; input signed [3: 0] A, B;
output [3: 0] RCD; output [3: 0] RAB;
output [7: 0] RM1; output [7: 0] RM2;
output [3: 0] S; output C0; output R1, R2;
reg [3: 0] S; reg C0;
reg [3: 0] RCD; reg [7: 0] RM1;
reg signed [3: 0] RAB; reg signed [7: 0] RM2;
reg R1, R2;
always @ (A, B, C, D) begin
RCD <= C+D; RAB <= A+B;
RM1 <= C*D; RM2 <= A*B;
{C0, S} <= {1'b0, C} - {1'b0, D}; //注意并位操作
R1 <= (C>D); R2 <= (A>B);
end
endmodule
仿真波形
64

## Slide 65
§3.3.4 BCD码加法器设计
4位二进制表示的BCD码范围是0~9，其余6个数，10（4'b1010）~15（4'b1111）属于无效BCD码。若两个BCD码相加后值超过9，必须再加上6得到一个有效BCD码，并向高位进位1。
有时尽管两个BCD码相加后的值是有效的BCD码，但如果相加后向高位有进位，仍然认为其和大于等于10，仍需相加的结果再加上6。
十进制数 | 8421BCD码 | 二进制数 |  | 十进制数 | 8421BCD码 | 二进制数
0 | 0000 | 0000 |  | 8 | 1000 | 1000
1 | 0001 | 0001 |  | 9 | 1001 | 1001
2 | 0010 | 0010 |  | 10 | 0001 0000 | 1010
3 | 0011 | 0011 |  | 11 | 0001 0001 | 1011
4 | 0100 | 0100 |  | 12 | 0001 0010 | 1100
5 | 0101 | 0101 |  | 13 | 0001 0011 | 1101
6 | 0110 | 0110 |  | 14 | 0001 0100 | 1110
7 | 0111 | 0111 |  | 15 | 0001 0101 | 1111
BCD码表
65

## Slide 66
例3-14：BCD码加法器
module BCD_ADDER (A, B, D);
input [7: 0] A, B; output [8: 0] D;
wire [4: 0] DT0, DT1; reg [8: 0] D; reg S;
always @ (DT0)
begin if (DT0[4: 0]>=5'b01010)
//如果低位BCD码的和大于等于10，则使和加上6，且有进位，使进位标志S等于1，使用了5位进行比较，考虑了进位的可能性
begin D [3: 0]= (DT0 [3: 0]+4'b0110); S=1'b1; end
else begin D[3: 0]=DT0[3: 0]; S=1'b0; end
//否则，将低位值赋予低位BCD码D[3:0]输出，无进位，使进位标志S等于0
end
always @ (DT1) begin
if (DT1[4: 0]>=5'b01010)
begin D [7: 4]= (DT1 [3: 0]+4'b0110); D[8]=1'b1; end
else begin D[7: 4]=DT1[3: 0]; D[8]=1'b0; end
end
assign DT0=A[3: 0]+B[3: 0]; //设没有来自低位的进位
assign DT1=A[7: 4]+B[7: 4]+S;//S是来自低位BCD码相加的进位
endmodule
66

## Slide 67
例3-14的仿真波形
不等式操作符 | 含义 | 操作示例
> | 大于 | (A>B)=1; (A>12)=1;
< | 小于 | (A<B)=0; (A<20)=1;
<= | 小于或等于 | (A<=13)=1;
>= | 大于或等于 | (A>=14)=0
设：A[3: 0]=4'B1101; B[3: 0]=4'B0110; |  | 
不等式操作符
67

## Slide 68: §3.4 组合逻辑乘法器设计
§3.4.1 参数定义关键词parameter和localparam
parameter是定义参数的关键词。用来定义常量，即用parameter来定义一个标识符，用以代表某个常量，如延时、变量位宽等，从而成为一个符号化常量。改变parameter的定义 时，就能很容易地改变整个设计。
例： parameter A=15, B=4'b1011, C=8'hAC;
parameter d=8'b1001_0011, e=8'sb10101101;
模块中使用参数定义的常数只能被赋值一次。
localparam是一个局部参数定义关键词，用法与parameter相同，只是无法通过外部程序的数据传递来改变localparam定义的常量。
parameter 标识符名1=表达式或数值1， 标识符名2=表达式或数值2，…;
68

## Slide 69
§3.4.2 整数型寄存器类型定义
integer类型与reg都属于寄存器类型。
定义为integer类型的变量多数被用于表达循环变量，用于指示循环的次数。
reg类型必须明确定义其位数，如reg [7: 0] A；integer类型的定义不必特指位数，默认为32位宽的二进制寄存器类型。
integer 标识符1，标识符2，…，标识符n [msb: lsb];
69

## Slide 70
module EXAPL (R,G);
parameter S=4; //定义参数S
output[2*S: 1] R, G; //定义两个8位输出变量
integer A, B [3: 0]; //定义了5个integer类型：A、B[0]、 B[1]、 B[2]、 B[3]，都是32位。注意这里[3:0]不 表示位宽
reg[2*S: 1] R, G;
always @ (A, B） begin
B[2]=367; //整数完整赋值，因为B[2]有32位
R=B[2]; //32位integer整数类型B[2]赋给8位reg类型 R, B[2]高位被截
A=-20; //整数完整赋值，因为A有32位，将-20赋予 A，对应无符号数65516
G=A; //32位integer整数类型A赋给8为reg类型G， A高位被截
B[0]=3'B101; //允许二进制数直接赋给integer类型B[0]
end
endmodule
70

## Slide 71
§3.4.3 for语句用法
Verilog有四种循环语句：for语句，repeat语句，while语句和forever语句。forever语句不可综合。
for循环语句执行过程三步骤：
本次循环开始前根据“循环初始值设置表达式”计算获得循环次数初始值。
本次循环开始前根据“循环控制条件表达式”计算所得的数据判断是否满足继续循环的条件，如果“循环控制条件表达式”为真，则继续执行“循环体语句结构”中的语句，否则即刻跳出循环。
本次循环结束时，根据“循环控制变量增量表达式”计算出循环控制变量的数值，然后跳到上一个步骤。
for (循环初始值设置表达式；循环控制条件表达式；循环控制变量增值表达式)
begin 循环体语句结构 end
71

## Slide 72
§3.4.4 移位操作符及其用法
>>是右移移位操作符。<<是左移移位操作符。
将操作数或变量V中的数据右移或左移n位。这里指的是二进制数的移位。移出腾空的位用0填补。
例： 若V=8'b11001001，则V>>1的值是8'b01100100，V<<3的值是8'b01001000
V >> n 或 V << n
72

## Slide 73
§3.4.4 移位操作符及其用法
V >>> n 或 V <<< n
>>>是对有符号数的右移移位操作符。<<<是对有符号数的左移移位操作符。
将操作数或变量V中的有符号数据右移或左移n位。对于>>>，一律将符号位，即最高位填补移出的位，而<<<同普通左移。
例：(1) output signed [7: 0] y;
input signed[7: 0] a;
assign y=(a<<<2); //若a=10101011,则输出y=10101100
若a=10001111,则输出y=00111100
(2) parameter C=8'sb10101011;
parameter D=8'sb01001110;
output [7: 0] Y1, Y2;
assign Y1=(C>>>2); //结果：Y1=11101010
assign Y2=(D>>>2); //结果：Y2=00010011
73

## Slide 74
§3.4.5 两则乘法器设计示例
例3-15：
module MULT4B (R, A, B);
parameter S=4;
output [2*S: 1] R;
input [S: 1] A, B;
reg [2*S: 1] R;
integer i;
always @ (A or B)
begin
R=0;
for (i=1; i<=S; i=i+1)
if (B[i]) R=R+(A<<(i-1));
end
endmodule
module MULT4B (R, A, B);
parameter S=4;
output [2*S: 1] R;
input [S: 1] A, B;
reg [2*S: 1] R, AT;
reg [S: 1] BT, CT;
always @ (A, B) begin
R=0; AT={{S{1'B0}}, A};
BT=B; CT=S;
for (CT=S; CT>0; CT=CT-1)
begin if (BT[1]) R=R+AT;
AT=AT<<1; BT=BT>>1;
end end endmodule
例3-16：
74

## Slide 75
4位乘法器时序仿真图
4位乘法器RTL逻辑电路图
75

## Slide 76
§3.4.6 repeat 语句用法
repeat (循环次数表达式)
begin 循环体语句结构 end
与for语句不同，repeat语句的循环次数是在进入此语句执行以前就已决定了，语句中的“循环次数表达式”可以是数值确定的整数、变量或定义了常数的参数标识符。
例3-17：4位乘法器
module MULT4B (R, A, B);
parameter S=4;
output [2*S: 1] R; input [S: 1] A, B;
reg [2*S: 1] TA, R; reg [S: 1] TB;
always @ (A or B) begin
R=0; TA=A; TB=B;
repeat (S) begin
if (TB[1]) begin R=R+TA; end
TA=TA<<1; TB=TB>>1;
end
end
endmodule
76

## Slide 77
§3.4.7 while 语句用法
while (循环控制条件表达式)
begin 循环体语句结构 end
首先根据“循环控制条件表达式”的计算所得，判断是否满足继续循环的条件，如果为真，执行一遍“循环体语句结构”中的所有语句；若为伪，即不满足循环表达式的条件，则结束循环。
必须在“循环体语句结构”中包含类似for语句的“循环控制变量增值表达式”，以便其计算结果在条件式中作比较。
77

## Slide 78
§3.4.7 while 语句用法
while (循环控制条件表达式)
begin 循环体语句结构 end
例3-18：4位乘法器
module MULT4B (R, A, B);
parameter S=4;
output [2*S: 1] R; input [S: 1] A, B;
reg [2*S: 1] R, AT; reg [S: 1] BT, CT;
always @ (A or B) begin
R=0; AT={{S{1'B0}}, A};
BT=B; CT=S;
while (CT>0) begin
if (BT[1]) R=R+AT; else R=R;
begin CT=CT-1; AT=AT<<1; BT=BT>>1;
end end end
endmodule
CT=CT-1作为“循环控制变量增量表达式”
78

## Slide 79
软件语言中，只要时间允许，无论循环多少次都不会额外增加任何资源或成本。而硬件语言的循环语句，每多一次循环就要多加一个相应功能的硬件模块。因此，循环语句的使用要时刻关注逻辑资源的耗用量和利用率，以及可用资源的大小等因素，尽量要求性能与硬件成本成正比。
基于软件语言的程序的优劣标准是程序的规范、整洁、短小精干或各类运算符号和函数的熟练运用等。基于硬件语言的程序的优劣标准是高性能、高速度和高资源利用率，与程序的表达形式通常没有关系。
79

## Slide 80
用Verilog设计逻辑电路时，尽量避免使用
for，while，repeat
上述语句更接近计算机软件程序的设计思维（串行），而非硬件描述的思维方式（并行）
虽然上述语句描述的代码往往也可以综合，但代价通常较大
通常在Verilog验证中才使用
80
循环语句的使用注意事项
例：32位乘法器的常规写法：
module MULT32A (R, A, B);
parameter S=32;
output [2*S: 1] R;
input [S: 1] A, B;
assign R=A*B
endmodule

## Slide 81
§3.4.8 parameter的参数传递功能
parameter的用途：
用标识符定义一些常数。
通过 例化语句来传递参数，以便仅通过上层设计中的相关参数的改变来轻易地改变底层电路的结构功能与逻辑规模。
module 模块名 # (parameter 参数名1, 参数名2，…) (模块端口名表)
module 模块名 # (parameter 参数表达式1，参数表达式2，…) (模块端口名表)
底层文件的模块语句和参数表述
“#”旁的括号是参数传递表。
第二种表述方式提供了参数的默认取值，当该底层模块被上层调用并给定了新的参数取值时，原来的默认值失效。
localparam只能定义局部参数，所以不能用来传递参数。
81

## Slide 82
§3.4.8 parameter的参数传递功能
module 模块名 # (parameter 参数名1, parameter 参数名2，…) (模块端口名表);
module 模块名 # (parameter 参数表达式1，参数表达式2，…) (模块端口名表);
底层文件的模块语句和参数表述
<模块元件名> # (.例化元件参数名(参数取值),…) <例化元件名> （ .例化元件端口（例化元件外接端口名）, …）;
上层例化语句
例：
底层文件的模块语句和参数表述:
module SUB_E
# (parameter S1=4, parameter S2=5, parameter S3=2) (A, B, C);
上层的例化语句:
SUB_E # (.S1(8), .S2(9), .S3(7)) U1 (.C(CP), .A(AP), .B(BP));
82

## Slide 83
§3.4.8 parameter的参数传递功能
以例3-17为例，将其看成一个底层乘法器元件。通过上层设计文件对此元件例化，以及乘法器位数参数的传递，即刻随意改变此乘法器的数据规模。
例3-19：改写例3-17的parameter表述方式
module MULT4B #(parameter S) (R, A, B);
output [2*S: 1] R; input [S: 1] A, B;
reg [2*S: 1] TA, R; reg [S: 1] TB;
… //以下与例3-17相应部分相同
例3-20：8位乘8位，输出结果是16位的乘法器
module MULTB (RP, AP, BP);
output [15: 0] RP; input [7: 0] AP, BP;
MULT4B #(.S(8)) (.R(RP), .A(AP), .B(BP));
endmodule
module
MULT4B (R, A, B);
parameter S=4
83

## Slide 84
§3.4.8 parameter的参数传递功能
例：设计S位的乘法器
module MULT32A #(parameter S) (R, A, B);
parameter S=32;
output [2*S: 1] R;
input [S: 1] A, B;
assign R=A*B
endmodule
例：设计N位的乘加器（先乘后加）
module MAC_N #(parameter N=16) (R, A, B, C);
output [2*N: 1] R;
input [N: 1] A, B, C;
assign R=A*B+C;
endmodule
84

## Slide 85
Verilog程序编程框架：
module 模块名 （端口名1，端口名2，… ）；
//模块端口描述
input/output/inout 端口名1，端口名2，…；
wire/reg 变量名1，变量名2，…；
parameter 变量名1，变量名2，…；
//模块功能描述
always @ （敏感信号1 ，敏感信号2，… ） begin
包括块语句的各类顺序语句
end
assign 目标变量名= 驱动表达式；
<模块元件名> <例化元件名> （ .内部端口1（外接端口1）, …）;
endmodule
过程赋值语句
连续赋值语句
③例化语句
//定义一个模块
//端口类型说明
//定义数据类型
//可选，定义参数
85

## Slide 86
逻辑设计（Verilog）
实际的逻辑问题
真值表
逻辑
表达式
最简或最合理逻辑表达式
逻辑
原理图
Verilog
描述
86

## Slide 87
实例：三人表决器
三人进行表决，两人及两人以上表决同意，则决议通过，否则不通过：三个输入信号A、B和C，一个输出信号Y，当两个或三个输入信号为1时，Y输出1，否则输出0.
实际的逻辑问题
真值表
逻辑
表达式
最简或最合理逻辑表达式
逻辑
原理图
Verilog
描述
87

## Slide 88
实际的逻辑问题
真值表
实例：三人表决器
三人进行表决，两人及两人以上表决同意，则决议通过，否则不通过：三个输入信号A、B和C，一个输出信号Y，当两个或三个输入信号为1时，Y输出1，否则输出0.
A | B | C | Y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
88

## Slide 89
实际的逻辑问题
真值表
实例：三人表决器
三人进行表决，两人及两人以上表决同意，则决议通过，否则不通过：三个输入信号A、B和C，一个输出信号Y，当两个或三个输入信号为1时，Y输出1，否则输出0.
A | B | C | Y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
89

## Slide 90
A | B | C | Y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
真值表
实例：三人表决器
逻辑
表达式
最简或最合理逻辑表达式
化简
90

## Slide 91
逻辑
表达式
实例：三人表决器
最简或最合理逻辑表达式
化简
逻辑
原理图
&
&
&
≥1
A
B
C
Y
net1
net3
net2
91

## Slide 92
&
&
&
≥1
A
B
C
Y
net1
net3
net2
逻辑
原理图
实例：三人表决器
Verilog
描述
调用底层模块，直接描述底层模块的连接，并由此实现逻辑功能的Verilog表述方式------结构化描述
92

## Slide 93
逻辑
原理图
实例：三人表决器
Verilog
描述
&
&
&
≥1
A
B
C
Y
net1
net3
net2
结构化描述方式
module Vote1 (A, B, C, Y);
input A, B, C;
output Y;
wire net1, net2, net3;
and U1 (net1, A, B);
and U2 (net2, B, C);
and U3 (net3, A, C);
or U4 (Y, net1, net2, net3);
endmodule
93

## Slide 94
逻辑
原理图
实例：三人表决器
Verilog
描述
&
&
&
≥1
A
B
C
Y
net1
net3
net2
最简或最合理逻辑表达式
数据流描述方式
结构化描述方式
module Vote1 (A, B, C, Y);
input A, B, C;
output Y;
wire net1, net2, net3;
and U1 (net1, A, B);
and U2 (net2, B, C);
and U3 (net3, A, C);
or U4 (Y, net1, net2, net3);
endmodule
module Vote2 (A, B, C, Y);
input A, B, C;
output Y;
assign Y=(B&C) | (A&C) | (A&B);
endmodule
94

## Slide 95
module Vote2 (A, B, C, Y);
input A, B, C;
output Y;
assign Y=(B&C) | (A&C) | (A&B);
endmodule
最简或最合理逻辑表达式
实例：三人表决器
Verilog
描述
数据流描述方式
真值表
行为级描述方式
A | B | C | Y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
A | B | C | Y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
95
module Vote3 (A,B,C,Y);
input A,B,C; output Y; reg Y;
always @ (A, B, C) begin
case({A, B, C})
3'b000: Y=1'b0;
3'b001: Y=1'b0;
3'b010: Y=1'b0;
3'b011: Y=1'b1;
3'b100: Y=1'b0;
3'b101: Y=1'b1;
3'b110: Y=1'b1;
3'b111: Y=1'b1;
default: Y=1'bx;
endcase
end
endmodule

## Slide 96
96
习题3-4：用Verilog设计一个3-8译码器，要求分别用case语句和if_else语句，比较这两种方式。
习题
输入 |  |  |  |  | 输出 |  |  |  |  |  |  | 
控制码 |  | 数码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
S1 | S2+S3 | A2 | A1 | A0 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7
x | 1 | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 97
习题3-5：图3-16所示的是双2选1多路选择器构成的电路MUXK，对于其中MUX21A，当s=0和1时，分别有y=a和y=b。试在一个模块中用两个过程例化语句来表达此电路。
习题
97