## Slide 1
第四章 数据链路层
链路

## Slide 2
（一）数据链路层的基本概念
（二）数据链路层的功能
封装成帧 透明传输 差错检测
（三）可靠传输
差错控制 流量控制
（四）交换方式、数据发送时延及信道利用率分析
主要内容

## Slide 3
（一）数据链路层的基本概念
链路

## Slide 4
数据链路层的任务是在相邻两个节点的线路上无差错的传输以帧（每个帧包括若干个比特）为单位的数据，每帧包括数据和必要的控制信息。
链路
数据链路层的任务

## Slide 5: 链路 就是一条无源的点到点的物理线路段，中间没有任何其他的交换结点。在进行通信时，两个计算机之间的通路往往是由许多的链路串接而成。 当需要在一条线路上传送数据时，除了必须有一条物理线路外，还必须有一些必要的规程来控制这些数据的传输。把实现这些规程的硬件和软件加到链路上，就构成了数据链路。
“链路”和“数据链路”的概念
链路
最常用的方法是使用适配器（即网卡）来实现这些协议的硬件和软件。
一般的适配器都包括了数据链路层和物理层这两层的功能。

## Slide 6
IP 数据报
1010… …0110
帧
取出
数据
链路层
网络层
链路
结点 A
结点 B
物理层
数据
链路层
结点 A
结点 B
帧
(a)
(b)
发送
帧
接收
链路
IP 数据报
1010… …0110
帧
装入
数据链路层传送的是帧

## Slide 7: 数据链路层的简单模型
局域网
广域网
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
路由器 R3
电话网
局域网
主机 H1 向 H2 发送数据
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
R1
R2
R3
H1
H2
从层次上来看数据的流动

## Slide 8
局域网
广域网
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
路由器 R3
电话网
局域网
主机 H1 向 H2 发送数据
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
R1
R2
R3
H1
H2
仅从数据链路层观察帧的流动
数据链路层的简单模型

## Slide 9
1.数据链路层为网络层提供的服务不包括( )
A.无确认的无连接服务
B.有确认的无连接服务
C.无确认的面向连接服务
D.有确认的面向连接服务
2.对于信道比较可靠且对实时性要求高的网络，数据链路层采用( )比较合适
A.无确认的无连接服务
B.有确认的无连接服务
C.无确认的面向连接服务
D.有确认的面向连接服务
无确认的无连接服务 以太网
有确认的无连接服务 无线局域网

## Slide 10: （二）数据链路层的功能
封装成帧
透明传输
差错检测

## Slide 11
封装成帧和透明传输
封装成帧(Framing)：就是在一段数据的前后分别添加首部和尾部，构成帧。首部和尾部的一个重要作用就是进行帧定界。
接收端在收到物理层上交的比特流后，就能根据首部和尾部的标记，从收到的比特流中识别帧的开始和结束。
帧结束
帧首部
IP 数据报
帧的数据部分
帧尾部
 MTU
数据链路层的帧长
开始
发送
帧开始

## Slide 12
封装成帧和透明传输
如在HDLC协议中，用标识符F(01111110)来标识帧的开始和结束。在通信过程中检测到帧标识符F即认为其是帧的开始，然后一旦检测到帧标识符F即表示帧的结束。
为了提高帧的传输效率，应当使帧的数据部分长度尽可能地大于首部和尾部的长度，但是随着帧长的增加，传输差错发生的概率也随之提高，发生差错时重传的代价也越大，因此每种链路层协议都规定了帧的数据部分的长度上限，即最大传输单元MTU.

## Slide 13
组帧的方法
字符计数法
字符填充的首尾定界符法
零比特填充的首尾标志法
违规编码法

## Slide 14
组帧的方法-字符计数法
在帧的头部使用一个计数字段来标明帧内的字符数。计数字段提供的字节数包含其自身所占用的一个字节。
缺点：如果计数字段出错，接收方将无法判断帧的结束位和下一帧的开始位，从而导致收发双方失去同步，可能造成灾难性后果。‌

## Slide 15
装在帧中的数据部分
帧
SOH
帧开始符
帧结束符
EOT
组帧的方法-字符填充的首尾定界符法
字符填充法使用特定字符来定界一帧的开始与结束。
控制字符SOH ( Start of Heading)表示帧的首部开始
控制字符EOT(End Of Transmission)表示帧的结束。
为了使信息位中出现的特殊字符SOH,EOT,ESC等不被误判为帧的首尾定界符，可在特殊字符前面填充一个转义字符（ESC，Escape character)来加以区分，以实现数据的透明传输。

## Slide 16
在数据部分的特殊字符前增加转义字符，解决透明传输的问题。接收方根据相反的处理，得到原始数据。
SOH
SOH
EOT
SOH
ESC
ESC
EOT
ESC
SOH
ESC
ESC
ESC
SOH
原始数据
EOT
EOT
经过字节填充后发送的数据
字节填充
字节填充
字节填充
字节填充
发送
在前
帧开始符
帧结束符
SOH
组帧的方法-字符填充的首尾定界符法

## Slide 17
使用一个特定的比特模式(01111110)来标志一帧的开始和结束。
为了不使信息位中出现的比特流01111110被误判为帧的首尾标志，发送方的数据链路层在信息位中遇到5个连续的“1”时，将自动在其后插入一个“0”;而接收方做该过程的逆操作，即每收到5个连续的“1”时，自动删除后面紧跟的“0”，以恢复原信息。
组帧的方法-零比特填充的首尾标志法

## Slide 18
在物理层进行比特编码时，通常采用违规编码法。如，曼彻斯特编码方法将数据比特“1”编码成“高-低”电平对，将数据比特“0”编码成“低-高”电平对，而“高-高”电平对和“低-低”电平对在数据比特中是违规的（即没有采用)。可以借用这些违规编码序列来定界帧的起始和终止。局域网IEEE 802标准就采用了这种方法。
组帧的方法-违规编码法

## Slide 19
01. HDLC协议对01111100 011111 10组帧后，对应的比特串为（ ）
A. 01111100 00111110 10
B. 01111100 01111101 01111110
C. 01111100 01111101 0
D. 01111100 01111110 01111101

## Slide 20: 传输差错：通过通信信道后接收的数据与发送数据不一致的现象。
信源
通信信道
信宿
数据
噪声
数据+噪声
(a)
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
传输数据
数据信号波形
噪声
数据信号
与噪声信号
叠加后的波形
采样时间
接收数据
原始数据
出错的位
(b)
由于通信信道总是有一定的噪声存在，因此在到达信宿时，接收信号是信号与噪声的叠加。如果噪声对信号叠加的结果在电平判断时出现错误，就会引起通信数据的错误
差错控制

## Slide 21: 数据帧在传输过程中可能会出错，接收方需要能够判断接收到的数据是否正确，保证只能将正确的数据向上提交。
核心思想是在有效数据（信息位）被发送前，按某种关系附加一定的冗余位，构成一个符合某一规则的码字后发送。接收方根据收到的码字是否仍符合原规则来判断是否出错。包括：检错编码和纠错编码。
差错控制

## Slide 22
奇偶校验码
如，7位数据1001101对应的奇校验码为10011011，对应的偶校验码为10011010。它只能检测奇数位的出错情况，但不知道哪些位错，也不能发现偶数位的出错情况。
常见的检错编码有奇偶校验码和循环冗余码

## Slide 23
循环冗余检验码
基本思想：
(1)收发双方约定生成校验码的位串。 k位位串可以视为阶数k-1的多项式的系数，如1101用多项式G(x) =x3+x2+1表示。
(2)发送方基于待发送的数据和 G(x)，计算出冗余码，将冗余码附加到数据后面一起发送。
(3)接收方收到数据和冗余码后，通过 G(x)来计算收到的数据和冗余码是否产生差错。
假设一个待传送m位的数据，CRC运算产生一个r位的冗余码，称为帧检验序列(FCS)。这样形成的帧将由m+r位组成。在所要发送的数据后面增加r位冗余码，虽然增大了传输开销，但是可以进行差错检测，这种代价往往是值得的。这个m+r位刚好能被预先确定的多项式G(x)整除。因此，接收方用相同的G(x)去除收到的帧，若无余数，则认为无差错。

## Slide 24
包括两个部分：
1.计算校验码FCS
2.检验校验码
循环冗余检验码

## Slide 25
假设一段m位的数据，计算冗余码的步骤如下：
（1) 加0。假设G(x)的阶为r, 在数据后面加r个0，相当于乘以2r。
(2) 模2除。利用模2除法，用G(x)对应的二进制串去除(1)中计算得出的数据串，得到的余数即为冗余码(共r位）。
按照模2运算规则，加法不进位，减法不借位，相当于对应位进行逻辑异或运算。
校验码FCS的计算
循环冗余检验码

## Slide 26: 校验码FCS的计算
假设数据M=101001(即 m=6)，除数 G(x)=1101(x3+x2+1, 即r=3)，经模 2除法运算后的结果是: 商Q=110101(这个商没什么用)，余数R=001（r位）。因此，发送出去的数据为101001001(即2rM+FCS)，共有m+r位，运算过程如图所示。
循环冗余检验码

## Slide 27: 接收端对收到的每一帧进行检验
(1) 将接收到的数据除以P，若得出的余数 R = 0，则判定这个帧没有差错，就接受(accept)。
(2) 若余数 R  0，则判定这个帧有差错，就丢弃。
CRC 检验
循环冗余检验码

## Slide 28
1.若甲向乙发送数据时采用CRC检验,生成多项式为G(X)=X4+X+1(即G=10011)，则乙方接收到比特串( )时，可以断定其在传输过程中未发生错误.
A.10111 0000
B.10111 0100
C.10111 1000
D.10111 1100

## Slide 29
注意：
(1)循环冗余检验码不能确定是哪一个或哪几个比特出现了差错。不能检测出所有的错误。只要经过严格的挑选，并使用足够多位的除数 P，那么出现检测不到的差错的概率就很小。 校验码的位数越多检错能力越强。
(2) 仅用CRC 差错检测技术只能做到无差错接受(accept)。
“无差错接受”是指：“凡是接受的帧（即不包括丢弃的帧），都能以非常接近于 1 的概率认为这些帧在传输过程中没有产生差错”。
(3) FCS 生成和CRC检验由硬件实现，处理迅速，不影响数据传输。
循环冗余检验码

## Slide 30: （三）可靠传输机制
可靠传输是指接收方能够接收到发送方发出的完全相同的数据。

## Slide 31
完全理想化的数据传输是基于以下两个假定：
假定1：网络是理想的传输网络，所传送的任何数据既不会出差错也不会丢失
假定2：不管发方以多快的速率发送数据，收方总是来得及收下，并及时上交进程
完全理想化的数据传输

## Slide 32
具有最简单流量控制（停止-等待）的数据传输
现在去掉上述的第二个假定。保留第一个假定，即进程A向进程B传输数据的通信信道仍然是无差错的理想信道。
发送方每发送一帧，都要等待接收方的应答信号（确认，确认也是一个数据帧），之后才能发送下一帧；
接收方每接收一帧，都要反馈一个应答信号（确认），表示可接收下一帧，如果接收方不反馈应答信号，那么发送方必须一直等待。
每次只允许发送一帧，然后就陷入等待接收方确认信息的过程中，因此传输效率极低。
确 认
确 认

## Slide 33
在实际情况中，传输数据的信道不是可靠的(数据会产生差错和丢失)，并且在信道时延比较大的链路上，每个数据帧发送后都等待通信效率太低。
正常 数据帧丢失 数据帧校验出错 确认帧丢失
措施：
对数据帧进行编号；
校验码：保证无差错接收；
确认和超时重传：保证丢失出错的数据帧重传。

## Slide 34: 最简单的可靠传输协议：停止-等待 ARQ协议
(1) 数据帧中用1 bit位用来表示帧的编号，有0和1两种编号.
(2) 接收方接收到正确的数据帧，并且处理完毕后，需要发送一个确认帧给发送方。
(3) 发送方将数据帧发送到介质上后，启动定时器T，然后等待该帧的确认帧，定时器超时未收到确认帧，则重新发送该数据帧，并重新启动定时器。：自动重传请求ARQ(Automatic Repeat-reQuest)

## Slide 35
发送方：发送方每发送一个数据帧后，就立即为该帧启动一个关联的定时器，然后等待接收方对该帧的确认，会有两种情况：
接收到确认，撤销定时器，发送下一个数据帧，并为新发送的帧设置定时器。
若超时未收到该数据帧的确认，则重发该数据帧，并重新启动定时器。
接收方：
1.初始化V(R)=0,表示希望接收的帧编号为0；
2.等待接收数据帧；
3.接收到一个数据帧，校验错误，抛弃，转2；校验正确，比较帧编号N(S)与V(R)：
相等，接收，V(R)=1-V(R),发确认 ACK(V(R))。转2；
不相等，抛弃，发确认 ACK(V(R)) 。转2；
发确认 是对最近一次正确接收的数据帧的确认。如，最近一次正确接收帧0，接下来希望接收帧1，即V(R)=1：
接收到校验错误的帧：丢弃，不处理。
接收到帧0：抛弃该帧，因为已经接收过帧0了，同时还要发帧0的确认。因为可能确认帧丢失，造成发送方超时重发了帧0 。
接收到帧1: 接收, 发帧1确认, 下次希望接收帧0。

## Slide 36
F0
V(R)=0
T0
发送0编号帧

## Slide 37
V(R)=0
T0
接收，
校验正确
V(R)=1
发确认
发送0编号帧

## Slide 38
V(R)=1
ACK(1)
T0
发送0编号帧

## Slide 39
V(R)=1
发送0编号帧完毕，准备发送1编号帧

## Slide 40
F1
V(R)=1
T1
发送1编号帧

## Slide 41
V(R)=1
T1
接收，
校验正确
V(R)=0
发确认
发送1编号帧

## Slide 42
V(R)=0
ACK(0)
T1
发送1编号帧

## Slide 43
V(R)=0
发送0编号帧，半路出错
T0
F0

## Slide 44
V(R)=0
T0
F0
超时重传
发送0编号帧出错，超时重传

## Slide 45
V(R)=0
发送0编号帧，校验错误，丢弃
T0
接收，
校验错误
丢弃
超时重传

## Slide 46
V(R)=0
T0
F0
超时重传
超时重传0编号帧

## Slide 47
V(R)=1
接收，
校验正确
ACK(1)
T0
0编号帧被接收，但是确认出错

## Slide 48
V(R)=1
ACK(1)
T0
0编号帧被接收，但是确认出错

## Slide 49
V(R)=1
0编号帧超时重传
T0
超时重传
F0

## Slide 50
V(R)=1
T0
接收，
校验正确
N(S)不等于V(R)
ACK(1)
接收方收到0编号帧，重复传输，接收方发送确认

## Slide 51
V(R)=1
T0
ACK(1)
接收方收到0编号帧，重复传输，接收方发送确认

## Slide 52
V(R)=1
发送1编号帧
T1
F1

## Slide 53: 讨论：不对帧编号是否可以？
不可以，在重复发送时，接收方无法识别是否为重复数据。

## Slide 54: 停止-等待协议的缺点
停止-等待协议可以实现可靠的传输，但是传输效率比较低。在传播时间大于发送时间的链路中，尤其明显。
在接收方发出确认帧，到下次数据帧来临前，接收方都是处于闲的状态。为了提高数据传输的效率，可以让接收方在发出确认后，立即接收到下一帧数据。这样就要求发送方持续发送数据帧，在没有收到前一帧确认的情况下就发送下一个数据帧。

## Slide 55
发送方在没有收到确认的情况下连续发送数据帧。会出现什么问题？
F0
F1
ACK(1)
ACK(0)
发送方
接收方
存在的问题：
当出现两个连续帧，F1和F0丢失时，接收方无法发现。实际上当出现套圈编号的帧连续发送时就会出现问题。因此连续发送出去的帧的数量不能超过一圈的帧数。
只连续发送F0和F1两个帧呢？然后暂停。假设接收方正确收到，但是确认都丢失了，发送方超时重传，还是编号为0和1的帧，接收方如何识别是重传的？无法识别！连续发的帧的数量要小于一圈的数量。假设用n bits给帧编号，则连续发的帧的数量小于2n。

## Slide 56: 流量控制-滑动窗口机制
如果希望连续发送更多的数据帧，可以采用更多的位给帧编号，假设n bits编号；总共发送出去的且没有收到确认的帧的数量要小于2n；n越大连续发送的帧可以越多。但是n是有限制的（n越长占用的数据帧的位数越多；n越多连续发送的数据帧越多，如果有数据帧出错重传的越多）。
下面看n位编号下流量控制的过程，假设信道无差错。

## Slide 57: 滑动窗口机制
每个数据帧中有 n bit 用来对帧进行编号，帧的编号范围为0~2n-1, 对所有待发送的数据帧按照顺序进行编号。
假设帧中有3位用来进行帧编号，那么将待发送的数据划分成数据帧，依次对每个帧进行编号，如下：

## Slide 58: 滑动窗口机制
接收窗口WR：接收方维持的一组连续的允许接收帧的数量以及序号。当接收方接收到的数据帧的序号在接收窗口内，则该帧被接收。
WR=1 时，初始时，包含帧0，若正确接收到帧0，则发送确认，窗口后移动，包含帧1，正确接收到帧1，发送确认，窗口后移…

## Slide 59
发送窗口WT：发送方维持一组连续的允许发送帧的序号。发送窗口表示在还未收到对方确认的情况下，发送方最多还能发多少帧和哪些帧。
窗口后沿P1：指向待确认的数据帧。
窗口前沿P2：指向待发送的数据帧。
P1
P2
P3
P3 – P1 = 发送窗口WT
P2 – P1 = 已发送但尚未收到确认的帧数
P3 – P2 = 允许发送但尚未发送的帧数
WT=5 时的初始状态
滑动窗口机制

## Slide 60: 滑动窗口机制
发送窗口WT：发送方维持的一组连续的允许发送帧的序号。发送窗口表示在还未收到对方确认的情况下，发送方最多还能发多少帧和哪些帧。
P1
P2
P3
当接收到接收方的确认时，P1向前移动，P3也可以向前移动，只要保证P3-P1<=WT，这样就可以包含更多的可以发送的数据帧。当发送数据帧时，P2向前移动。如果发送的很快，但是迟迟没有确认到来，则P2赶上P3时，就不能再发更多的数据帧。
WT=5 时，发送了帧0，帧1，但还没有收到确认。

## Slide 61
滑动窗口机制 –发送窗口

## Slide 62
发送方连续发送情况下的可靠传输
滑动窗口机制+ARQ

## Slide 63
滑动窗口机制+ARQ
要实现可靠的高效的数据传输，需要在流量控制(滑动窗口机制)的基础上，加上自动重传请求ARQ(Automatic Repeat-reQuest)；
ARQ使用确认和超时重传机制来实现差错控制；
确认是指接收方每收到发送方发来的数据帧，都需要向发送方发回一个确认帧，表示已正确收到该数据帧；
超时重传是指发送方在发送一个数据帧后就启动一个关联的定时器，若在规定时间内没有收到所发数据帧的确认帧，则重发该数据帧，直到发送成功。

## Slide 64
三种ARQ协议
(1) 停止-等待(Stop-and-Wait）协议, WT=1, WR=1
  (2) 后退N帧协议（GBN）,WT>1,WR=1, 一般WT=2n-1
  (3) 选择重传协议（SR）, WT>1, WR>1
其中GBN和SR因为发送窗口大于1，因此也称为连续ARQ协议。(1),(2)都要满足WT+WR<=2n，即发和接收窗口总和不能超过一个周期大小。
假设用n bits对帧编号, 链路层可靠传输协议有如下三种，主要区别是接收窗口和发送窗口不同，以及造成的传输机制的不同：

## Slide 65
后退N帧协议 Go-Back-N, GBN

## Slide 66
接收方WR=1。只能按序接收。
1.初始化接收窗口内编号V(R)为0。在接收方V(R)表示期望接收到的帧的编号；
2.等待接收数据帧；
3.接收到数据帧F，F校验错误，抛弃, 转2；F校验正确，比较帧序号N(S)与接收窗口的序号V(R) :
相同，接收，V(R)=V(R)+1 ，发送ACK( V(R) )，转2；
不相同，抛弃，发送 ACK( V(R) ) ，转2；
后退N帧协议 Go-Back-N, GBN
要注意：V(R)的变化是有周期的，若周期为0~7，则当前V(R)为7时，正确接收后，发送ACK(0),表示要接收下个周期的帧0。 某个数据帧没有正确接收到，后继编号的帧都被抛弃。

## Slide 67
后退N帧协议 Go-Back-N, GBN
发送方：WT>1
（1）对发送窗口内的待发送帧进行发送，每发送一个数据帧都启动一个关联的定时器；
（2）接收到ACK(n)时，对n-1及其以前的帧都进行确认，取消他们对应的定时器；
（3）如果某个定时器超时，则该定时器对应的数据帧及其以后所发送的数据帧都要重发，并重新启动关联的定时器。
P1
P3
P2

## Slide 68
P1
P2
P3
WT=7
初始
P1
P2
P3
发送了5帧
P1
P2
P3
收到0和1帧的确认,P3也可以移动
一直收不到 F2的确认，T2会超时；P2移动到P1位置，再次发送2,3,4以及后面的数据，不超过P3
P1
P2
P3
收到0和1帧的确认,P3也可以移动

## Slide 69
F0
A
B
A发送的每个数据帧都关联一个定时器; 接收到ACK(n)时取消定时器tn-1及其以前的定时器。
B在接收到Fn，并且正确处理后，需要发送ACK(n+1)进行确认。
等待序号为0的帧
t0
B是按照顺序一个一个收。
GBN演示

## Slide 70
F1
A
B在接收到Fn，并且正确处理后，需要发送ACK(n+1)进行确认。
F0
B
等待序号为0的帧
t0
t1
GBN演示
A发送的每个数据帧都关联一个定时器; 接收到ACK(n)时取消定时器tn-1及其以前的定时器。
B是按照顺序一个一个收。

## Slide 71
F0
F2
A
B在接收到Fn，并且正确处理后，需要发送ACK(n+1)进行确认。
F1
B
等待序号为0的帧
t0
t1
t2
GBN演示
A发送的每个数据帧都关联一个定时器; 接收到ACK(n)时取消定时器tn-1及其以前的定时器。
B是按照顺序一个一个收。

## Slide 72
F1
F2
F3
A
B
B在接收到Fn，并且正确处理后，需要发送ACK(n+1)进行确认。
…
处理F0
t0
t1
t2
t3
GBN演示
A发送的每个数据帧都关联一个定时器; 接收到ACK(n)时取消定时器tn-1及其以前的定时器。
B是按照顺序一个一个收。

## Slide 73
F1
F2
F3
A
B
B在接收到Fn，并且正确处理后，需要发送ACK(n+1)进行确认。
…
等待序号为1的帧
ACK1
t0
t1
t2
t3
GBN演示
A发送的每个数据帧都关联一个定时器; 接收到ACK(n)时取消定时器tn-1及其以前的定时器。
B是按照顺序一个一个收。

## Slide 74
F2
F3
A
B
B在接收到Fn，并且正确处理后，需要发送ACK(n+1)进行确认。
…
ACK1
t0
t1
t2
t3
处理F1
GBN演示
A发送的每个数据帧都关联一个定时器; 接收到ACK(n)时取消定时器tn-1及其以前的定时器。
B是按照顺序一个一个收。

## Slide 75
F2
F3
A
B
B在接收到Fn，并且正确处理后，需要发送ACK(n+1)进行确认。
…
ACK1
t0
t1
t2
t3
ACK2
等待序号为2的帧
GBN演示
A发送的每个数据帧都关联一个定时器; 接收到ACK(n)时取消定时器tn-1及其以前的定时器。
B是按照顺序一个一个收。

## Slide 76
F3
A
B
B在接收到Fn，并且正确处理后，需要发送ACK(n+1)进行确认。
…
t0
t1
t2
t3
ACK2
处理F2
接收到ACK(1)
取消t0
…
…
GBN演示
A发送的每个数据帧都关联一个定时器; 接收到ACK(n)时取消定时器tn-1及其以前的定时器。
B是按照顺序一个一个收。

## Slide 77
A
B
B在接收到Fn，并且正确处理后，需要发送ACK(n+1)进行确认。
…
t1
t2
t3
处理F3
接收到ACK(2)
取消t1
…
…
…
ACK3
GBN演示
A发送的每个数据帧都关联一个定时器; 接收到ACK(n)时取消定时器tn-1及其以前的定时器。
B是按照顺序一个一个收。

## Slide 78
接收方可能的接收情景以及处理
（1）B接收到校验错误的数据帧：丢弃。
（2）B接收到比预期编号大的数据帧：丢弃数据帧，B重复发送确认ACK(i)。发送方Ti会超时。
（3） 收到编号小于i的帧：丢弃，发送确认ACK(i) 。(丢失一圈帧）
（4）收到编号等于i的帧：接收，V(R)=V(R)+1, 发送确认ACK(V(R))，等待下一个帧。
假设接收方V(R)=i,即接收方希望接收到帧i。

## Slide 79
GBN中的ACK(n)具有累积确认
GBN中的确认帧具有累积确认功能，当发送方收到ACK(n)时，表示n-1及其以前编号的帧都收到，接下来接收方希望接收编号为n的帧。
对于接收方，可以在忙碌时，连续接收完多个帧才给出一个最新的确认；
对于发送方，可以在有某些确认帧丢失的情况下，仍然能够根据后继的确认帧保证数据的正确确认。

## Slide 80
讨论：GBN最大发送窗口WT= 2n-1
如果采用n位进行帧编号，那么发送窗口最大为2n-1。再大就会出现套圈，无法正常传输数据。
假设帧编号有3位，假设发送窗口为8。
发送方发送0-7帧，接收方都收到了，并且发送了确认，那么接收方会期望接收下一轮的从0开始的帧； 假设确认全部丢失，那么发送方会将刚才从0开始的8帧全部重发，接收方看到帧编号与期望接收的帧编号相同，就会接收，因此重复接收数据，造成错误。

## Slide 81
讨论： GBN一定比停止等待协议好吗
GBN一方面因为连续发送数据帧而提高了信道利用率，另一个方面在重传时又必须重传原来已经正确到达的帧（仅仅因为这些帧的前面有一帧出错），因此这种做法会降低传输效率。当信道误码率较大时，GBN不一定优于停止等待协议。

## Slide 82
1.在简单的停止-等待协议中，当帧出现丢失时，发送方会永远等待下去，解决这种死锁现象的办法是( )
A.差错检验
B.帧序号
C.NAK 机制
D.超时机制
2.在停止-等待协议中，为了让接收方能判断所收到的数据帧是否重复，采用( )的方法
A.帧编号
B.检错码
C.重传计时器
D.NAK 帧

## Slide 83
3.流量控制是实现发送方和接收方速度一致的机制，实现这种机制所采取的措施是( )
A.增大接收方接收速度
B.减小发送方发送速度
C.接收方向发送方反馈信息
D.增加双方的缓冲区
4.数据链路层采用了后退N帧协议(GBN)，若发送窗口的大小是32, 则至少需要( )位的序列号才能保证协议不出错。
A.4
B.5
C.6
D.7
WT+WR<=2n
32 + 1

## Slide 84
5.数据链路层采用后退N帧协议，发送方已经发送了编号从0到6的帧，当计时器超时的时候，只收到对1、2、4号帧的确认，发送方需要重传的数目是( )
A.1
B.2
C.5
D.6
累积确认，收到4号帧的确认表示4,3,2,1,0都收到。

## Slide 85
选择重传协议 (Selective Repeat, SR ARQ)
GBN可能将已正确传送到目的方的帧再重传一遍，这显然是一种浪费。
效率更高的策略是当接收方发现某帧出错后，其后继续送来的正确的帧接收方仍可收下来，存放在一个缓冲区中，同时要求发送方重新传送出错的帧。一旦收到重新传来的帧后，就可以和存于缓冲区中的帧一起按正确的顺序递交高层。这种方法称为选择重传协议。
选择重传要求接收方有足够大的缓冲区空间（超出一个数据帧的大小）。

## Slide 86
接收方如何提交数据？
接收方在接收到数据帧后，校验正确，并且把数据提交给上层后，才算正确接收到。
接收方需要按照发送方数据的真实顺序向上层提交，如果前面的数据没有接收到，后面的数据即使正确接收，也要放在缓冲区中，不能提交。这样会影响接收窗口后移，同时影响发送窗口后移。
如下图，假设接收窗口大小为4，目前包括帧0~帧3，目前收到帧1，帧3；那么帧1,3不能提交给网络层，因为帧0还没有到。如果此时提交那么上层得到的是一个错误的顺序的数据，那么数据含义就会改变。如果接收到帧0，那么帧0，帧1可以一起提交, 帧3不能提交，此时接收窗口变成2~5。如果此时接收到帧4,5，也会放到缓冲区，但是不能提交，直到帧2到达，那么2,3,4,5一起提交，接收窗口变成6,7,0,1。

## Slide 87
接收方不能再采用累积确认，而是对每个正确接收的数据帧逐一进行确认。当接收到到正确的第i帧时，发送ACK(i), 仅仅确认第i帧，不像GBN那样累积确认。
接收方需要设置足够的帧缓冲区（帧缓冲区大小等于接收窗口的大小），WR<=WT, WR<=2n-1，WR+WT <=2n
当接收方接收到一个出错的帧时，可以向发送方发送NAK(i)表示第i帧出错。或者不发送任何信息，发送方对应该帧的定时器超时会重发该帧。
SR-ARQ的特点

## Slide 88
讨论：SR的窗口大小：WR<=WT, WR<=2n-1，WR+WT <=2n
1）若接收窗口大于发送窗口，则接收窗口永远不可能填满，接收窗口多出的空间毫无意义。
2）如果WR+WT >2n ,那么在接收方窗口向前移动后，如果发送方发送的数据由于ACK丢失而重传，则接收方无法判断是新数据还是旧数据重传。只要没有确认的数据和待接收的数据出现套圈的情况，则收发双发就无法保证数据的正确性。
假设3bit用来给帧编号，一个周期为0~7编号；假设现在发送窗口为0,1,2,3,4，接收窗口为0,1,2,3, 接收窗口和发送窗口大小总和为9；发送方将0~4帧发送，接收方接收到，发送确认，接收窗口为5,6,7,0；确认全部丢失，发送方重发0,1,2,3,4；帧0会被接收，但是这个帧0已经不是同一个周期的。

## Slide 89
1.对于滑动窗口协议，若分组序号采用3比特编号，发送窗口大小为5，则接收窗口最大是( )
A.2
B.3
C.4
D.5
总共8个序号，发送和接收窗口总和不能超过8.